И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для токаря

(при работе на токарных станках)

###### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для токаря, при выполнении им работы  согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Токарь выполняет работы на токарных станках по токарной обработке и доводке деталей, длинных валов, глубокому сверлению и расточке отверстий специальным инструментом, наладке станка на совмещенную работу и т.п.; производит осмотр станка, включение и выключение из работы; в работе использует инструмент, приспособления и средства защиты.

1.2. При работе токаря опасными и вредными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- незакрытые вращающиеся части и возможность травмирования при случайном к ним прикосновении;

- возможность поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

- возможность травмирований: отлетающей металлической стружкой при работе без защитных очков (защитных экранов); плохо закрепленной на станке деталью; рук во время уборки металлической стружки без перчаток, приспособлений и работающем станке; острыми кромками, заусенцами, шероховатостями на поверхности станков, инструментов, приспособлений, заготовок; при загромождении рабочего места деталями, заготовками; при неосторожном обращении с инструментом, приспособлениями или работе неисправными инструментом, приспособлениями;

- повышенные уровни шума в рабочей зоне;

- недостаточное освещение рабочего места.

1.3. К работе токарем допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение безопасности труда и безопасным методам работы, проверку знаний безопасных приемов работы с выдачей удостоверения, стажировку на рабочем месте в течение 2-14 рабочих смен под руководством опытного работника, имеющие первую группу по электробезопасности и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

При выполнении работ на других станках (сверлильном, шлифовальном, заточном и т.п.) токарь должен быть обучен правилам безопасности по всем видам выполняемых работ.

1.4. Токарю полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты:

При сухой обработке деталей:

- костюм вискозно-лавсановый, ГОСТ 12.4.О86-8О;

- ботинки хромовые, ТУ-О6-73-82;

- респиратор, ГОСТ 12.4.О28-76;

- очки защитные, ГОСТ 12.4.О13-85.

При работе с обильным охлаждением эмульсией:

- костюм вискозно-лавсановый, ГОСТ 12.4.О3О-77;

- ботинки хромовые, ГОСТ 12.4.137-84;

- очки защитные, ГОСТ 12.4.О13-8О.

При работе с обильным охлаждением скипидаром, керосином, маслами:

- костюм вискозно-лавсановый, ГОСТ 12.4.11-82;

- ботинки кожаные, ГОСТ 12.4.137-84;

- очки защитные, ТУ 38.1О512О4-78.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к устройству токарных станков:

1.6.1. Зона обработки в универсальных станках, предназначенных для обработки заготовок диаметром до 63О мм включительно, должна ограждаться защитным экраном как со стороны рабочего места, так и с противоположной стороны.

1.6.2. Патроны универсальных токарных и токарно-револьверных станков должны иметь ограждения, при необходимости легко отводимые и не ограничивающие технологических возможностей станков.

1.6.3. Прутковые токарные автоматы и прутковые револьверные станки должны иметь по всей длине прутков ограждения, снабженные шумопоглощающими устройствами.

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения и в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работы, не входящей в круг обязанностей токаря, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду, спецобувь. Застегнуть или подвязать обшлага рукавов, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор.  Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Запрещается приступать к работе и работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Токарь не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание от руководителя работ на выполнение работы.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.4. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства: защитные очки, респиратор, маску и т.д.

Если при обработке металла образуется отлетающая стружка, то при отсутствии специальных защитных устройств на станке обязательно надеть очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

Респиратор перед применением осмотреть на отсутствие проколов, разрывов полумаски.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ

- убрать лишние предметы, мусор.

Установить местное освещение достаточным и без слепящего действия. Запрещается пользоваться местным освещением напряжением выше 42 Вольт.

2.6. Проверить визуальным осмотром наличие и исправность у станка:

- ограждений вращающихся частей;

- электрической аппаратуры; (кнопки, рубильник и т.п.);

- заземления;

- предохранительных устройств для защиты органов зрения от стружки;

- устройств для крепления инструмента (отсутствие трещин, надломов).

2.7. Подготовить необходимый режущий, измерительный и крепежный инструмент и приспособления (резцы, крючок для удаления стружки, ключи и т.д.) и проверить их исправность. Проверить правильность заточки резца. Не допускать применение неисправного резца. Нельзя применять крючок с ручкой в виде петли. Проверить исправность подножной решетки. Запрещается приступать к работе и работать на неисправной подножной решетке.

Проверить наличие и исправность ручного слесарного инструмента, приспособлений. Убедиться, что:

- молотки и кувалды должны иметь поверхность бойка слегка выпуклую, гладкую, несбитую, без заусенцев, выбоин, вмятин, трещин и должны быть плотно заклинены мягким стальным заершенным клином на деревянной ручке;

- рукоятки молотков и кувалд должны быть гладкими, прямыми, овального сечения, с незначительным утолщением к их свободному концу, без трещин, заусенцев и сучков и изготовлены из твердых пород дерева. Длина рукояток в зависимости от веса должна быть: для молотка - 3ОО-4ОО мм, для кувалд - 45О-5ОО мм;

- напильники, стамески, долота, отвертки и другой аналогичный ручной инструмент должны быть прочно закреплены в рукоятке. Рукоятки должны иметь соответствующую инструменту длину, но не менее 15О мм и с торца должны быть стянуты металлическими кольцами во избежание раскалывания при закреплении в них хвостовиков инструмента. Работа с инструментом нажимного действия без рукояток или с неисправными рукоятками запрещается;

- крупные напильники для опиловки широких поверхностей должны быть снабжены специальными ручками, обеспечивающими удобную работу ими при обработке этих поверхностей;

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и т.п.) не должны иметь скошенных или сбитых затылков, заусенцев, вмятин, выбоин и трещин;

- зубила должны иметь длину не менее 15О мм и в оттянутой части - 6О-7О мм. Режущая кромка зубил должна представлять прямую или слегка выпуклую линию;

- размеры гаечных и трубных ключей должны соответствовать размерам гаек, головок болтов и диаметрам труб. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых скосов, трещин, заусенцев. Губки ключей должны быть параллельными. Удлинять гаечные ключи с помощью рычагов не разрешается;

- разводные ключи не должны иметь слабины в подвижных элементах;

- острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки острогубцев должны быть острыми, не выщербленными и не сломанными, а плоскогубцев - с исправной насечкой;

Осмотр инструмента должен производиться регулярно, не реже одного раза в неделю. При осмотре необходимо обращать внимание на соответствие использования инструмента по назначению и на соответствие ручного инструмента требованиям безопасности.

Инструмент на рабочем месте следует расположить так, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения.

Нельзя класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку передней бабки.

2.8. Проверить смазку станка.

Перед включением станка необходимо убедиться, что пуск его никому не угрожает.

2.9. Включить станок и проверить на холостом ходу:

- исправность органов управления (механизмов подачи, пуска, останова и т.д.);

- исправность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться в том, что исключена возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий);

- нет ли заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка.

2.1О. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.11. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Работать только на станке, к которому допущен, выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, согласно технологии.

Не допускать на свой станок лиц, не имеющих отношения к данной работе. Не доверять свой станок без разрешения руководителя работ другому рабочему.

Запрещается работать:

- на неисправном и не имеющем необходимых ограждений станке;

- на станке без закрепления патрона сухарями, предотвращающими самоотвинчивание при реверсе.

Пользоваться и бережно относиться к выданным средствам защиты, правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его деталями, заготовками, металлическими отходами, мусором. Своевременно очищать от стружки, при этом пользоваться специальными крючками и щетками-сметками.

Запрещается:

- удалять стружку от станка руками и не предназначенным для этого инструментом;

- уборка станка во время его работы. Уборку станка следует производить только после полной его остановки.

3.3. Не опираться на станок во время работы и не позволять это делать другим.

3.4. Масса и габаритные размеры обрабатываемой детали должны соответствовать паспортным данным станка.

3.5. При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании планшайб деталь необходимо захватывать кулачками на возможно большую длину. После закрепления детали кулачки не должны выступать за пределы наружного диаметра патрона или планшайбы. Если кулачки выступают, патрон следует заменить или установить специальное ограждение.

Запрещается пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков.

После закрепления детали в патроне вынуть торцовый ключ.

3.6. При установке (навинчивании) патрона или планшайбы на шпиндель необходимо подложить под них деревянные прокладки с выемкой по форме патрона (планшайбы).

При надевании планшайбы на конец шпинделя необходимо очистить ее от стружки и загрязнения.

3.7. Нельзя свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением шпинделя.

Свинчивание патрона (планшайбы) ударами кулачков о подставку допускается только при ручном вращении патрона. В этом случае следует применять подставки с длинными ручками (без удержания рукой).

3.8. В кулачковом патроне без подпора центром задней бабки закреплять только короткие, длиной не более двух диаметров, уравновешенные детали; в других случаях для подпора должна использоваться задняя бабка.

3.9. При обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, а также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диаметрам и более, необходимо применять дополнительные опоры (люнеты).

При обработке деталей в центрах сначала необходимо проверить закрепление задней бабки и после установки изделия смазать центр.

При дальнейшей работе следует периодически смазывать задний центр, а при обточке длинных деталей проверять также осевой зажим.

Запрещается работать со сработанными и забитыми центрами.

3.1О. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ ИЗ-ЗА ИНСТРУМЕНТА ТОКАРЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.1О.1. Включать сначала вращение шпинделя, а затем подачу.

3.1О.2. Обрабатываемую деталь привести во вращение до соприкосновения ее с резцом, а затем произвести врезание плавно, без ударов.

3.1О.3. Перед остановом станка сначала выключить подачу, отвести режущий инструмент от детали, затем выключить вращение шпинделя.

3.11. ПРИ РАБОТЕ РЕЗЦОМ ТОКАРЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. Резцовую головку отводить на безопасное расстояние при выполнении следующих операций: центровании деталей на станке, зачистке, шлифовании деталей наждачным полотном, опиловке, шабровке, измерении деталей. При смене патрона и детали необходимо отодвигать дальше задний центр (бабку).

3.11.2. Следить за правильной установкой резца и не подкладывать под него разные куски металла. Пользоваться подкладками, равными площади резца.

3.11.3. Резец зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя болтами.

3.11.4. Иметь набор подкладок различной толщины, длиной и шириной не менее опорной части резца. Не пользоваться случайными прокладками.

3.11.5. Не затачивать короткие резцы без соответствующей оправки.

3.11.6. При подводке резца к оправке или планшайбе соблюдать осторожность и избегать чрезмерно глубокой подачи резца.

Запрещается охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками.

3.12. Обрабатываемую деталь располагать как можно ближе к опорному или зажимному приспособлению.

При установке детали на станок не находиться между деталью и станком.

Запрещается придерживать руками отрезаемый конец детали при отрезании тяжелых частей детали.

Остерегаться заусенцев на обрабатываемых деталях.

3.13. ПРИ ОПИЛОВКЕ, ЗАЧИСТКЕ, ШЛИФОВАНИИ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКЕ ТОКАРЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.13.1. Не прикасаться руками или одеждой к обрабатываемой детали.

3.13.2. Не производить указанных операций с деталями, имеющими выступающие части, пазы и выемки (пазы и выемки предварительно заделывать деревянными пробками).

3.13.3. Стоять лицом к патрону, ручку напильника держать левой рукой, не переносить правую руку за деталь.

3.14. ПРИ ЗАКРЕПЛЕНИИ ДЕТАЛИ В ЦЕНТРАХ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.14.1. Протереть и смазать центровые отверстия.

3.14.2. Не применять центр с изношенными или забитыми конусами.

3.14.3. Следить за тем, чтобы:

- размеры токарных центров соответствовали центровым отверстиям обрабатываемой детали;

- деталь опиралась на центр всей конусной частью центрового отверстия, не допускать упора центра в дно центрового отверстия детали.

3.14.4. Не затягивать туго задний центр, надежно закреплять заднюю бабку и пиноль.

3.15. Запрещается тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка и детали.

3.16. При работе на сверлильном станке выполнять меры безопасности, изложенные в инструкциях N 96, на шлифовальном – N 97, на заточном – N 98.

3.17. Станок следует остановить при:

- уходе от станка даже на короткое время;

- временном перерыве;

- уборке, смазке, чистке станка;

- установке, измерении и съеме детали;

- проверке или зачистке режущей кромки резца;

- обнаружении неисправности в работе станка.

При обнаружении неисправности в работе станка доложить руководителю работ.

Не производить ремонт и переделку станка самостоятельно. Ремонт станка  должны производить специально обученные лица. При ремонте станка на пусковых устройствах должны быть вывешены плакаты по технике безопасности: "Не включать-ремонт", "Не включать-работают люди".

3.18. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ТОКАРЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

3.18.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

- применять неисправные электроинструмент, электросветильники;

- устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

3.18.2. Применять только исправные электроприборы и инструмент.

3.18.3. Запрещается:

- брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением;

- подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

- допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

- снимать предупредительные плакаты по технике безопасности с пусковой аппаратуры (рубильника, магнитного пускателя, контактора) и включать ее;

- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

3.19. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ТОКАРЬ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.19.1. Находясь на территориях предприятия, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.

3.19.2. Запрещается:

- применять бумажные, матерчатые абажуры, непосредственно прилегающие к электролампам;

- вешать одежду и другие предметы на выключатели,  или рубильники;

- заклеивать и закрывать провода и арматуру обоями, бумагой и плакатами;

- завешивать провода легкосгораемыми материалами;

- производить уборку помещений с помощью бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать скопление мусора, тряпок, посторонних предметов;

- курить на рабочем месте.

Курение допускается только в специально отведенных комнатах или местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой.

3.19.3. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации электроприборов запрещается:

- применять электроприборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией;

- пользоваться различными электронагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электропечками, электрорефлекторами и др.) в местах, не согласованных с пожарной охраной;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;

- эксплуатировать электролампы со снятыми колпаками (рассеивателями);

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники, а при уходе из комнаты - свет;

- обёртывать включенные электролампы бумагой, материей и другими легкогорючими материалами.

3.2О. При работе на станке токарю запрещается:

- пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие поверхности кулачков;

- работать при скоростном резании с невращающимся центром задней бабки;

- работать со сработанными или забитыми центрами;

- работать без закрепления патрона сухарями, предотвращающими самоотвинчивание при реверсе;

- тормозить вращение шпинделя нажимом на вращающиеся части станка или детали;

- оставлять в револьверной головке инструмент, не используемый при обработке данной детали;

- находиться между деталью и станком при установке детали на станок;

- придерживать руками конец отрезаемой детали или заготовки;

- класть детали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку передней бабки;

- закладывать и подавать рукой в шпиндель обрабатываемый пруток при включенном станке;

- измерять обрабатываемую деталь (скобой, калибром, масштабной линейкой, штангенциркулем, микрометром и т.п.) до полной остановки станка, отвода суппорта и револьверной головки на безопасное расстояние;

- затачивать короткие резцы без соответствующей оправки.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.21. Немедленно отключить станок в следующих аварийных ситуациях и при несчастных случаях:

- несчастный случай с человеком;

- возникновение сильной вибрации;

- появление запаха гари, дыма  в станке;

- разрушение фундамента станка;

- ненормальный шум в станке.

О случившемся доложить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

По возможности принять меры к устранению вибрации: проверить крепление резца и детали.

3.22. Токарь, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.23. При пожаре или загорании необходимо сообщить в пожарную охрану, обесточить оборудование в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара и загорания имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.24. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, получении ожогов, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

3.25. При несчастном случае сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение (даже при легком ранении).

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Отключить станок от электросети кнопкой "СТОП".

4.2. Привести в порядок рабочее место: очистить станок от стружки и загрязнений, протереть и смазать все трущиеся части станка, аккуратно сложить готовые детали и заготовки.

Инструмент и приспособления сложить в шкафчик. Соблюдать чистоту и порядок в шкафчике.

4.3. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

4.4. Снять спецодежду и положить в отведенное для нее место.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.