И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для фрезеровщика

###### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для станочника на фрезерном станке, при выполнении им работы  согласно профессии и квалификации.

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Станочник выполняет фрезерные работы на станке; производит включение станка в работу и выключение из работы, осмотр оборудования; выявляет неполадки в работе станка и принимает меры по их устранению; в работе использует инструмент, приспособления, средства защиты.

1.2. При работе станочника на фрезерном станке опасными и вредными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность поражения электротоком при нарушении правил электробезопасности;

- возможность травмирований: незакрытыми движущимися и вращающимися частями станков при случайном прикосновении к ним; режущими аппаратами при отсутствии соответствующих предохранительных приспособлений или случайном к ним прикосновении; при работе неисправным ручным инструментом или при неосторожном с ним обращении; глаз отлетающей стружкой; от вылета деталей, подаваемых к режущему инструменту; падающими заготовками и материалами; острыми кромками, шероховатостями, заусенцами на поверхности заготовок, инструмента, оборудования;

- недостаточное освещение рабочего места;

- запыленность древесной пылью воздуха рабочей зоны при отсутствии или неработающей вентиляции;

- повышенные уровни шума и вибрации.

1.3. Порядок допуска станочника к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе станочником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, специальное обучение, проверку знаний безопасности труда и безопасных приемов и методов работ, имеющие первую группу по электробезопасности, удостоверение на право производства работ на данном оборудовании, прошедшие стажировку в течение 2-14 рабочих смен на рабочем месте под руководством опытного работника и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

Допуск к стажировке и самостоятельной работе оформляется приказом по предприятию.

1.3.2. Порядок прохождения инструктажей по охране труда:

а) Вновь поступающий на работу станочник допускается к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда и инструктажа по охране труда на рабочем месте. Вводный инструктаж должен проводить инженер по охране труда или лицо его замещающее, с вновь принимаемым на работу станочником, независимо от образования, стажа работы.

б) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой должен проводить непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверки знаний делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого им инструктирующего.

в) После первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течении 2-14 смен станочник должен выполнять работу под наблюдением руководителя работ или опытного работника, после чего оформляется допуск к самостоятельной работе.

Повторный инструктаж должен проводиться не реже чем один раз в 3 месяца.

г) Внеплановый инструктаж станочник должен проходить при изменении правил по охране труда, технологического процесса, замене при модернизации оборудования, приспособлений и инструментов, исходного сырья, материалов; нарушении требований безопасности труда, которые привели к травме, аварии, пожару, взрыву.

д) Целевой инструктаж должен проводиться станочнику перед началом работ, на которые оформляется наряд-допуск.

Проведение целевого инструктажа фиксируется в наряде-допуске.

1.4. Станочнику   на фрезерном станке полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм х/б, ГОСТ 12.О38-78;

- рукавицы комбинированные, ГОСТ 12.4.О1О-75, тип Б(В,Г);

- очки защитные, ГОСТ 12.4.О13-85.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки х/б на утепляющей прокладке, ГОСТ 12.4.О84-8О.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования противопожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к устройству фрезерных станков:

1.6.1. Ограждения:

а) Рабочая часть режущего инструмента (фрезы) должна быть закрыта автоматически действующим ограждением, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инструмента только для его пропуска в соответствии с габаритами обрабатываемого материала по высоте и ширине.

б) Неподвижные ограждения допускается применять в тех случаях, когда исключена возможность соприкосновения работника с приведенным в действие режущим инструментом.

в) Если конструкцией станка не предусматривается полное ограждение режущего инструмента, то должна быть ограждена его нерабочая часть. Эти ограждения могут использоваться и в качестве приспособлений для улавливания и удаления отходов.

г) Ограждения режущих инструментов, которые необходимо открывать или снимать для замены и правки инструмента, должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами.

д) Установка ограждения в рабочее положение не должна вызывать самопроизвольного пуска станка. Пуск станка должен осуществляться только от органа управления.

1.6.2. Блокирующее устройство должно исключать возможность пуска оборудования при незакрытых или снятых ограждениях, обеспечивать полную остановку двигателей приводов в случае открытия ограждений или их частей и исключать возможность открытия ограждений во время работы.

1.6.3. Рабочая поверхность столов станков должна быть на уровне 8ОО мм от пола.

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной степени зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска) или получении работы, не входящей в круг обязанностей станочника, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду.  Застегнуть рукава, чтобы не было свисающих и развевающихся концов одежды.  Волосы убрать под плотно облегающий головной убор. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Станочник не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства - защитные очки, комбинированные рукавицы.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

2.4. Получить задание на выполнение работ от руководителя работ.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ

- убрать лишние предметы, установить местное освещение, чтобы оно было достаточным и без слепящего действия.

Заготовки и детали уложить так, чтобы исключалась возможность их падения.

2.6. Проверить исправность применяемого ручного инструмента: рабочая часть должна быть надежно закреплена на рукоятке клиньями, рукоятка - иметь гладкую поверхность без трещин.

Разложить инструмент на верстаке в удобном для пользования порядке, концами и лезвием от себя.

Для очистки станка от пыли и стружки следует приготовить специальную щетку-сметку с длинной ручкой.

2.7. Тщательно осмотреть станок, обратив особое внимание на надежное крепление и исправность ограждений режущего инструмента, вращающихся и движущихся частей станка и заземляющего провода, очистить рабочее место от стружки и отходов.

При отсутствии специальных защитных устройств на станке или при невозможности их применения необходимо получить защитные очки или предохранительный щиток из прозрачного материала.

2.8. Отрегулировать местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза.

2.9. Проверить наличие и исправность проводов, токоведущих частей электрической аппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов, кнопок); заземляющих устройств; устройств для крепления режущего инструмента и заготовки; инструмента и приспособлений; деревянной решетки (настила).

2.1О. Опробовать станок в холостом ходу и проверить:

- неисправность органов управления (механизмов главного движения, подачи, пуска, остановки движения);

- надежность фиксации рычагов включения и переключения (убедиться, что возможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий исключена).

Убедиться в том, что шпиндель вращается равномерно (без биения и осевого смещения), самопроизвольно не опускается, надежно стопорится, а рабочий стол станка не вибрирует.

2.11. Для защиты рядом расположенных мест и проходов от отлетающей стружки и брызг смазочно-охлаждающей жидкости установить экраны, ширмы, щиты.

2.12. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.13. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Работать только на том оборудовании, на которое допущен, выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, осторожно и внимательно.

Пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно применять их, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Запрещается работать на неисправном оборудовании, со снятым ограждением и неисправными предохранительными приспособлениями.

3.2. Содержать свое рабочее место в порядке в течение всего рабочего времени, не захламлять его мусором, посторонними предметами. Уборку рабочего места производить своевременно.

Запрещается убирать стружки из-под пил во время их действия.

Чистка и уборка пыли и прилегающей к ней площади пола допускается только при остановке пилы.

Процесс удаления отходов  от станков должен быть механизирован.

3.3. Станочник обязан соблюдать следующие общие меры безопасности:

3.3.1. Курить разрешается только в отведенных местах, не допускать распития спиртных напитков.

3.3.2. Не разрешается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе.

Заметив нарушение инструкции другим рабочим, предупредить его о необходимости соблюдения требований по охране труда.

3.3.3. Не облокачиваться на работающее оборудование и не разрешать это делать другим.

3.4. Работать всегда хорошо заточенным и исправным инструментом.

3.5. Перед установкой фрезы проверить целость и правильность заточки ее, особенно пластин твердого сплава (последние не должны иметь выкрошившихся мест, трещин, прожогов), и заменить фрезу, если режущие кромки затупились или выкрошились.

3.6. Установку и закрепление режущего инструмента проверять только на включенном станке; фрезерную оправку закреплять в шпинделе ключом при включенной коробке скоростей во избежание проворачивания шпинделя.

3.7. Закрепленную фрезу проверять на биение; радиальное и торцевое биение не должно превышать О,1 мм.

3.8. При установке и закреплении оборачиваемой детали необходимо:

- устанавливать только те детали, масса и габаритные размеры которых соответствуют паспортным данным станка;

- закреплять деталь в местах, находящихся на возможно близком расстоянии от обрабатываемой поверхности.

3.9. Фрезерование  заготовок, имеющих прямолинейную форму, вести только по направляющей линейке; необходимо прикрепить ограничительные упоры в соответствии с заданной длиной обрабатываемого материала.

3.1О. При обработке заготовок длиной более 2 м спереди и сзади станка установить опоры в виде подставок или столов с роликами для подачи заготовок и удаления готовой продукции.

3.11. Фрезерование деталей с поперечным сечением 4x4 см и менее следует вести в специальных приспособлениях с зажимами и рукоятками.

Заготовки сечением 4Ох4О, длиной 4ОО мм и менее фрезеровать на станках вручную без специальных приспособлений запрещается.

3.12. При криволинейном фрезеровании профильных деталей следует использовать приспособления (салазки, шаблоны и др.), которые прижимают изделия или обрабатываемую деталь к столу в вертикальном и горизонтальном направлениях.

3.13. Материалы, заготовки и изделия у станка и рабочих мест укладывать в штабеля, пакеты высотой не более 1,7 м.

3.14. В станках с ручной подачей при сквозном фрезеровании детали в процессе обработки должны быть прижаты к направляющей линейке и к столу станка.

3.15. Крепление шпинделей и режущего инструмента должно быть таким, чтобы исключалась возможность самоотвинчивания их при вращении в разных направлениях.

3.16. Станочник обязан:

- периодически останавливать станок для уборки накопившейся стружки и отходов, а также для укладки обработанных деталей;

- систематически проверять надежность крепления ножей (или надежность приварки резцов режущего инструмента) и отсутствие вибрации станка.

3.17. Во  избежании поражения стружкой необходимо:

- не допускать наматывания стружки на обрабатываемую деталь или фрезу;

- пользоваться стружкоснимателем;

- удалять стружку от станка специальными крюками и щетками-сметками.

3.18. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ СТАНОЧНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

3.18.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

- пользоваться неисправными кнопками "Пуск", "Стоп";

- применять неисправные электроинструмент, электросветильники. Применять только исправные электроприборы и инструмент;

- устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

3.18.3. Запрещается:

- брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением;

- подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

- допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

- снимать предупредительные плакаты по охране труда с пусковой аппаратуры (рубильника, магнитного пускателя, контактора) и включать ее, если это не является обязанностью работника;

- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

3.19. ПРИ РАБОТЕ НА УЧАСТКЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ СТАНОЧНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.19.1. На участке должна регулярно проводиться очистка от пыли приборов отопления, осветительной арматуры, силового электрооборудования и строительных конструкций, а также смазка трущихся частей оборудования и подшипников станков, при этом не допускать загрязнения смазки  пылью.

3.19.2. Запасы материалов в мастерской не должны превышать сменной потребности.

3.19.3. Использованные промасленные тряпки, обтирочные материалы необходимо складывать в металлические ящики с крышками, которые в конце дня должны очищаться и уноситься в пожаробезопасное место, указанное руководителем работ.

3.19.4. Запрещается:

- пользоваться открытым огнем в помещении деревообработки;

- загромождать проходы и выходы оборудованием, механизмами, лесоматериалом и т.п.;

- оставлять без присмотра работающие механизмы, станки, включенные в электросеть;

- выполнять электросварочные работы без ведома руководителя мастерской и разрешения пожарной охраны;

- загромождать подступы к внутренним пожарным кранам, огнетушителям и первичным средствам пожаротушения;

- пользоваться неисправными розетками, выключателями, электроинструментом;

- устанавливать временные и постоянные печи;

- загромождать механизмами, оборудованием, лесоматериалами проходы, подходы к силовому электрошкафу, отопительным приборам, вентустановкам;

- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению: для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением;

- производить уборку помещений, а также чистку спецодежды с помощью бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- пользоваться для освещения керосиновыми лампами, свечами и другими источниками открытого огня;

- скопление мусора, тряпок, посторонних предметов;

- снимать предусмотренные проектом двери коридоров, тамбуров;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал.

3.19.5. Имеющиеся в помещении первичные средства пожаротушения должны быть исправными и находиться в постоянной готовности.

3.19.6. Не допускается складировать спецодежду, промасленную ветошь и другие горючие материалы на нагревательных приборах и отопительных трубопроводах.

3.19.7. При обнаружении неисправности в электрооборудовании, работе вытяжных устройств немедленно сообщить руководителю работ, а также слесарю и электромонтеру обслуживаемого участка.

3.19.8. При эксплуатации электроприборов запрещается:

- применять электроприборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими веществами, эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;

- применять самодельные электронагревательные приборы, вентиляторы и другое электрооборудование;

- применять переносные светильники без шлангового провода, защитной сетки и напряжением выше 12 В.

3.19.9. Следить за нагревом подшипников электродвигателя. Не допускать их нагрева выше 6О градусов Цельсия. При нагреве подшипников сообщить руководителю мастерской и слесарю обслуживаемого участка.

3.2О. Станочнику запрещается:

- при остановке станка тормозить шпиндель, прижимая к нему брусок, так как последний может вырваться из рук рабочего и причинить ему травму;

- работать с не огражденным режущим инструментом;

- работать в том случае, если ножи фрезерной головки выступают наружу более чем на 3 мм;

- прорезать направляющую деревянную линейку;

- оставлять без присмотра включенный станок;

- фрезеровать на станке короткие детали (длиной менее  О,5

м), удерживая их руками, а также более одной детали одновременно;

- допускать скопление у станка большого количества стружки и других отходов;

- допускать к работе на станке лиц, которым обслуживание его не поручено;

-обрабатывать на станке крупные детали, на которые станок не рассчитан;                                                 - открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства во время работы станка;

- зажимать фрезу ключом на оправке путем включения электродвигателя;

- вводить руки в опасную зону вращения фрезы;

- тормозить станок нажатием на детали;

- поддержать фрезу ручкой при выколачивании ее из шпинделя;

- захламлять и загромождать рабочие места и проходы.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.21. При авариях или ситуациях, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, приостановить работы, отключить используемое в работе оборудование от электросети, предупредить работающих рядом об опасности, принять меры по возможности к ликвидации аварии, сообщить руководителю работ и в дальнейшем действовать по указанию.

3.22. Если на металлических частях обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель работает на две фазы (гудит), заземляющий провод оборван, остановить станок и немедленно доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

3.23. При возникновении пожара сообщить в пожарную часть, немедленно отключить станок, обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.24. Станочник, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.25. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

3.26. О несчастном случае, по возможности, доложить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Выключить станок, электродвигатель и местное освещение.

4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать со станка стружку, детали, инструмент, очистить станок от грязи и смазать трущиеся части станка.

4.3. О всех неисправностях станка, инструмента и приспособлений сообщить руководителю работ и своему сменщику.

4.4. Сдать рабочее место сменщику.  Снять спецодежду, спецобувь, убрать в отведенное для них место.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.