И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для теплоизолировщика

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая производственная инструкция разработана на основании отраслевой типовой инструкции                 ТИ РО 011-2003 с учетом требований законодательных актов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в СП 12-135-2003  и предназначена для теплоизолировщика  при выполнении им работы согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Теплоизолировщик выполняет работы по изоляции горячих и холодных поверхностей различных конструкций, трубопроводов и технологического оборудования, а также газифицированных котлов; производит оклейку и окрашивание изолированных поверхностей, очистку подготавливаемых к изоляции поверхностей; изготавливает минераловатные маты; приготавливает битумные мастики; делает каркасы; в работе использует ручной инструмент, приспособления, средства защиты.

1.2. При работе теплоизолировщика опасными и вредными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность ожогов при случайном прикосновении к горячим поверхностям;

- возможность поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

- возможность разъедания рук при работе с известково-цементными растворами и неиспользовании средств защиты;

- запыленность воздуха;

- повышенный уровень шума и вибрации;

- недостаточное освещение рабочего места;

- отклонение от оптимальных норм температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне;

- возможность травмирований: при работе со стекловатой и минеральной ватой; ручным инструментом при неосторожном, неумелом обращении с ним или его неисправности; случайном прикосновении к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов; острыми кромками, заусенцами, шероховатостью на поверхности инструмента, оборудования; при падении с высоты;

- возможность обморожений, простуды при работах в зимних условиях;

- возможность отравления газами при работах внутри котлов.

1.3. Порядок допуска теплоизолировщика к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе теплоизолировщиком допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр и имеющие допуск к работе на высоте, обучение безопасным методам и приемам работы, а также практическое обучение по приемам оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим от несчастных случаев и заболеваний, сдавшие экзамен в квалификационной комиссии предприятия, прошедшие стажировку на рабочем месте в течение 2-14 рабочих смен под руководством опытного работника, проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности и оформленные приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению) о допуске к работе.

1.3.2. При приеме на работу теплоизолировщик должен пройти предварительный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его периодически в установленные Минздравом сроки.

1.3.3. К работе на стационарных или переносных циркульных пилах допускается только обученный и проинструктированный теплоизолировщик.

1.3.4. При совмещении работ теплоизолировщик должен быть обучен правилам безопасности по всем видам выполняемых работ (на сверлильном, заточном станках, с электродрелью, на циркулярной пиле и т.п.).

1.3.5. К работе по пневматическому транспортированию изоляционных материалов теплоизолировщик обязан пройти специальное обучение и иметь удостоверение на право ведения указанных работ.

1.4. Теплоизолировщику полагаются по Нормам следующие индивидуальные средства защиты:

- комбинезон х/б, ТУ 17 РСФСР О6-7495-77;

- ботинки кожаные, ТУ 17-О6-112-85;

- наколенники брезентовые (на вате);

- рукавицы брезентовые или рукавицы кислотозащитные, либо перчатки на трикотажной основе;

- каска защитная, ГОСТ 12.4.О91-8О.

На горячих участках работ и при работе в мокром грунте:

- костюм брезентовый вместо комбинезона х/б.

На работах по герметизации швов:

- костюм х/б, ТУ 17 РСФСР О6-7495-77;

- ботинки кожаные, ТУ 17-О6-112-85;

- рукавицы брезентовые, ГОСТ 12.4.О1О-75;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки на утепляющей прокладке, ГОСТ 12.4.О84-8О.

- валенки, ОСТ 17-672-77.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Общие требования безопасности, предъявляемые к производственным помещениям и организации термоизоляционных работ:

1.6.1. Помещения для производства работ по приготовлению изоляционного материала, склеиванию и распиловке изделий из него (например, изделия из стекловаты, диатомового кирпича, асбоцементные и т.п.), изготовлению или нарезке матов из минеральной ваты должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

1.6.2. Работать с хладоном 11 по "Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", утвержденным Госгортехнадзором.

1.6.3. Основополагающим документом для подготовки, организации и выполнения термоизоляционных работ с учетом обеспечения безопасности труда должен быть проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК).

1.7. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

#### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.8. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска), а также при получении работы, не входящей в круг обязанностей теплоизолировщика, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую, исправную и плотно прилегающую к телу спецодежду, спецобувь. Волосы убрать под головной убор. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами. Спецодежда не должна иметь развевающихся концов, рукава и ворот должны быть завязаны, брюки надеты поверх сапог (навыпуск). Запрещается засучивать рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог.

Перед началом работ в холодных (зимних) условиях надеть спецодежду на утепляющей прокладке во избежание простудных заболеваний.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Теплоизолировщик не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Получить задание от руководителя работ на выполнение работ.

К выполнению термоизоляционных работ разрешается приступать только при наличии проекта производства работ (ППР) или технологических карт, утвержденных главным инженером предприятия, ведущего эти работы.

Предъявить руководителю работ удостоверение о проверке знаний безопасных методов работ.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.4. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства (очки, противогаз, предохранительный пояс и т.д.).

Перед началом производствам работ по нанесению изоляционной мастики надеть защитные очки и резиновые перчатки.

Перед началом производства работ с применением жидкого стекла, теплоизоляционного и другого материала в виде мастик, в состав которых входит жидкое стекло, а также по нанесению изоляции и штукатурки с использованием известково-асбоцементных, перлитовых, вермикулитовых растворов и мастик надеть резиновые кислото-и щелочестойкие перчатки и защитные очки.

Перед очисткой изолируемых поверхностей металлическими щетками надеть защитные очки и рукавицы, а перед очисткой путем травления кислотой - защитные очки, резиновые сапоги, антикислотные фартук и перчатки.

Перед началом производства работ в топках котлов, в помещении с действующим энергетическим оборудованием надеть защитную каску и застегнуть подбородным ремнем.

Перед началом работ с минеральной, шлаковой и стеклянной ватой и изделиями из них, а также перед началом резки, затесывания и очистки кирпича и плит надеть защитные очки, респиратор и рукавицы из плотной ткани.

Перед началом работ с известково-цементными растворами смазать руки вазелином и надеть резиновые перчатки.

Перед началом работ по разборке изоляции надеть защитные очки.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

Респиратор перед применением осмотреть на отсутствие проколов, разрывов полумаски.

2.5. Перед началом работ на оборудовании, подлежащем изоляции, необходимо убедиться в отсутствии парения, течей, а также в устойчивости режима работы соседнего действующего оборудования.

2.6. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ -  оно должно быть чистым и не иметь посторонних предметов,  с достаточным,  без слепящего действия освещением. Для освещения топки  котла  приготовить аккумуляторные фонари или переносные светильники.  Запрещается использовать в качестве местного освещение открытый огонь.  Напряжение переносного светильника не должно превышать 12 В.

2.7. Перед началом пневматического транспортирования изоляционных материалов убедиться в исправности установки пневматической подачи растворов. Работа с неисправными элементами установки, а также при отсутствии и неисправности манометров, показывающих давление транспортирующего воздуха, запрещается.

2.8. Проверить исправность инструмента, приспособлений, ограждений и специальных устройств.

Перед началом выполнения работ ручным инструментом убедиться, что: слесарные молотки имеют ровную, слегка выпуклую поверхность бойка, без выбоин, заусенцев, трещин, надежно насажены на ручки из твердых и вязких пород дерева и закреплены стальными заершенными клиньями; зубила, просечки, крейцмейсели не имеют косых и сбитых затылков, трещин, заусенцев, их боковые грани не имеют острых ребер. Напильники, стамески и др. режущие инструменты прочно насажены на рукоятки с бандажными кольцами. Запрещается применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек, наращивать ключи трубами или другими рычагами. Раздвижные ключи не должны иметь слабины в подвижных частях.

2.9. Перед началом работ с лесов и подмостей леса и подмости должны быть проверены на их исправность совместно с руководителем работ (мастером), обнаруженные дефекты должны быть устранены, рабочая зона ограждена, вывешен плакат: "Проход закрыт".

Леса должны устраиваться при работе на высоте более 4 м и быть инвентарными.

Щитовые настилы лесов и подмостей, а также настилы из досок без порогов, должны быть плотно подогнаны друг к другу и расположены на опорах. Настил лесов должен быть шириной не менее 1,5 м.

2.1О. Работы по изоляции котлов (обмуровка котлов), горячих поверхностей считаются работами с повышенной опасностью и должны выполняться по наряду-допуску. Получить наряд-допуск от руководителя работ. Наряд-допуск должен быть выдан цехом, в ведении которого находится изолируемое оборудование.

Не приступать к работе по изоляции котлов, горячих поверхностей (паропроводов, теплопроводов) без допуска по наряду.

2.11. Перед началом работ вблизи действующего электрооборудования, вращающихся и движущихся частей механизмов и машин необходимо отключить оборудование, при невозможности отключения - надежно оградить.

2.12. Проверить исправность переходных мостиков и перил перед работой в траншее.

2.13. Убедиться в исправности станков, на которых, возможно, придется работать (сверлильный, заточной), проверить наличие и исправность ограждений, заземлений.

2.14. Теплоизолировщик не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправностях технологической оснастки, средств защиты работающих и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей по их эксплуатации, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний (технического осмотра) технологической оснастки, инструмента и приспособлений;

- загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест и подходов к ним.

2.15. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать. Неисправный ручной инструмент заменить.

2.16. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, или на которую есть допуск по наряду-допуску, безопасными приемами, согласно технологии.

Теплоизолировщик обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно применять их, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его отходами, мусором.

3.3. При пользовании переносным электросветильником выполнять меры безопасности, изложенные в инструкции N86.

3.4. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.4.1. Запрещается производство изоляционных работ на оборудовании во время его гидравлического и пневматического испытания, а также в зоне испытываемого оборудования или трубопроводов.

3.4.2. Использовать пар или горячую воду от действующих сетей разрешается только при наличии специально отведенной для этих целей запорной арматуры.

3.4.3. Включение пара и горячей воды должно быть поручено специально выделенному рабочему.

3.4.4. Меры безопасности при работе с установкой пневматической подачи растворов:

а) Запрещается:

- перегибать шланги, по которым перемещается раствор или мастика, при работе с установкой пневматической подачи растворов;

- ремонтировать растворопроводы, находящиеся под давлением, а также затягивать их фланцевые соединения.

б) После монтажа и в последующем не реже чем через каждые 3 мес. растворопроводы должны подвергаться гидравлическому испытанию давлением, превышающим в 1,5 раза рабочее. Результаты испытания оформить актом и отметить в техническом паспорте.

в) В случае непрохождения раствора через соединения (стыки) растворопроводов необходимо выключить компрессор, разобрать неисправный узел и удалить образовавшуюся пробку. Простукивать растворопровод для удаления пробки запрещается.

г) При продувке и очистке растворопровода работать в защитных очках. Во время продувки растворопровода сжатым воздухом весь персонал, кроме непосредственно производящего эту работу, должен быть удален из зоны продувки на расстояние не менее 1О м.

3.4.5. При очистке барабана растворомешалки отключить рубильник и снять предохранители с электродвигателя растворомешалки; на рубильник вывесить плакат или знак безопасности <Не включать - работают люди>.

Отключение должен производить электромонтер.

Просовывать руки в барабан растворомешалки во время ее работы, а также разгружать этот барабан на ходу запрещается. Барабаны растворомешалки должны быть закрыты защитной сеткой с ячейками размером не более 7Ох7О мм.

Очистку приямка для загрузочного ковша растворомешалки производить только после фиксации ковша в поднятом положении. Пребывание рабочих под поднятым и незафиксированным ковшом не разрешается.

3.4.6. Пылевидные материалы просеивать в отдельном помещении.

3.4.7. Пылящие изоляционные материалы, минеральная или стеклянная вата должны подаваться к месту работы в специальных контейнерах или пакетах с соблюдением условий, исключающих их распыление.

3.4.8. Изготовление или нарезку матов из минеральной ваты производить в отдельном помещении только при включенной вытяжной вентиляции.

3.4.9. Взятие пробы пенобетонной смеси и цементосодержащих растворов производить специальной лопатой. Запрещается брать пробу руками.

3.4.1О. Меры безопасности при работе с битумной мастикой:

а) Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам, как правило, по битумопроводу или при помощи грузоподъемных машин. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усеченного конуса, обращенного широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

б) Не допускается использовать в работе битумные мастики температурой выше 18О град. С.

в) Котлы для варки и разогрева битумных мастик должны быть оборудованы приборами для замера температуры мастики и плотно закрывающимися крышками. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Недопустимо попадание в котел льда или снега. Возле варочного котла должны быть средства пожаротушения.

г) Для подогрева битумных составов внутри помещений не допускается применять устройства с открытым огнем.

д) При выполнении работ с применением горячего битума несколькими рабочими звеньями расстояние между ними должно быть не менее 1О м.

е) При приготовлении грунтовки, состоящей из растворителя и битума, следует расплавленный битум вливать в растворитель.

Не допускается вливать растворитель в расплавленный битум.

3.4.11. Меры безопасности при резке теплоизоляционных материалов:

а) Резка теплоизоляционных изделий должна быть механизирована. В исключительных случаях разрешается ручная распиловка изделий.

б) Резка теплоизоляционных изделий стационарной или переносной циркульной пилой разрешается при ее жестком закреплении, установленном ограждении и включенной вытяжной вентиляции. Приближать руки к вращающемуся диску пилы запрещается; необходимо пользоваться деревянными толкателями.

в) К работе на стационарных или переносных циркульных пилах допускаются только обученные и проинструктированные рабочие.

При выполнении теплоизоляционных работ с применением проволоки концы проволочного каркаса изоляции и проволочных крепежных деталей загнуть и закрыть изоляционным или отделочным слоем; оставлять концы проволоки незагнутыми, а также применять неотожженную проволоку запрещается.

При выполнении работ с применением проволоки следует работать в защитных очках и для откусывания проволоки пользоваться кусачками.

г) При раскрое и резке листового металла и стеклопластиков необходимо, во избежание пореза рук о заусенцы и острые кромки, применять специальные перчатки.

Запрещается держать руки вблизи лезвия ножа работающих ножниц.

3.4.12. Изоляцию поверхностей, расположенных над действующими станками и механизмами, производить с подмостей, имеющих сплошной настил и перильные ограждения.

3.4.13. Применять только исправный инструмент.

3.4.14. При работе в зимних условиях не выходить потным из помещения, руки и лицо смазать вазелином.

3.4.15. При прочистке форсунки окрасочного аппарата форсунку направлять в сторону от себя и окружающих.

3.4.16. При разборке старой и нанесении новой изоляции запрещается производить удары по стенкам трубопроводов и оборудования; для предупреждения пылевыделения разбираемую изоляцию увлажнить. Спуск отходов изоляции, а также разбираемой изоляции и мусора с высоты производить по желобам. Запрещается сбрасывание их с высоты.

Изоляцию необходимо разбирать в защитных очках в направлении только сверху вниз.

3.4.17. Производство теплоизоляционных работ запрещается:

- на работающем оборудовании, кроме отделочных работ: устройства защитного слоя тепловой изоляции и окожушивания;

- вблизи электрических проводов, движущихся и вращающихся частей оборудования;

- при отсутствии сплошного настила лесов при одновременной работе изолировщиков на лесах непосредственно друг над другом по одной вертикали;

- на приставных лестницах, не имеющих врезных ступеней;

- на станках (сверлильном, заточном, циркулярной пиле) без ограждений или отсутствии, неисправности заземления.

3.4.18. При производстве изоляционных работ запрещается:

- поднимать работающих на канатах, тросах;

- прикасаться к действующему оборудованию, электропроводам, пусковым приспособлениям, измерительным приборам, незащищенными руками к горячим системам паропроводов и другим горячим поверхностям;

- стоять под подъемными люльками во время их работы;

- ставить переносные лестницы и опирать подмости на оборудование и механизмы;

- производить окрасочные работы с применением краскопультов при превышении давления в агрегатах против указанного в инструкции, перегибать под острым углом шланги, по которым подается раствор.

3.5. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ И ЗАЛИВКЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.5.1. Рабочие места на участках приготовления рабочих составов и заливки пенополиуретана должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения.

3.5.2. Подогрев компонентов пенополиуретана производить с помощью закрытых нагревателей и без применения открытого пламени.

3.5.3. При выполнении технологических операций исключать попадание компонентов на кожный покров.

3.5.4. При выполнении работ по приготовлению рабочих составов и заливки не допускается в зоне радиусом 25 м курить, разводить огонь, выполнять сварочные работы.

3.6. ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. При хранении теплоизоляционных материалов и конструкций выполнять следующие требования:

- высота штабеля изделий из волокнистых материалов в мягкой упаковке не должны превышать 2 м;

- изделия и конструкции в контейнерах и поддонах укладывать в штабель не более чем в 2 яруса;

- изделия в виде цилиндров и полуцилиндров, а также материалы (рубероид, пергамин, листовой металл) в рулонах укладывать в вертикальном положении в один ярус, фольгированные и полимерные материалы в рулонах - не более чем в 2 яруса, листовой металл, асбестоцементные листы в пакетах - в штабель высотой не более чем 1 м.

Высота укладки изделий и конструкций может быть увеличена при выполнении мер по обеспечению их устойчивости и сохранности.

3.6.2. Исходное сырье и готовые композиции для приготовления пенополиуритана хранить в соответствии с требованиями, установленными техническими условиями и стандартами на эти материалы.

3.7. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОНТАЖА ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.7.1. Тепловую изоляцию следует выполнять с преимущественным применением полносборных комплектных конструкций, элементов, исключающих мокрые процессы при производстве теплоизоляционных работ.

3.7.2. Монтаж теплоизоляционных конструкций и покровных оболочек начинать от фланцевых соединений, криволинейных участков (отводов) и фасонных частей (тройников, крестовин) и производиться в сторону, противоположную уклону, а на вертикальных изолируемых поверхностях - снизу вверх.

3.7.3. При выполнении операции, указанной в пункте 3.7.2. настоящей инструкции рабочие должны быть удалены из опасной зоны, определяемой ППР.

3.7.4. Доводочные работы по тепловой изоляции (заделка сварных швов, изоляция фланцев и арматуры) следует производить после гидравлических испытаний, щелочения и кислотной промывки.

3.7.5. Работу с минеральной, шлаковой и стеклянной ватой и изделиями из них производить в комбинезоне с плотно прилегающим воротником, с завязанными рукавами у запястья, в брюках навыпуск, в защитных очках, респираторе и рукавицах из плотной ткани.

3.7.6. В помещениях, где производится заготовка теплоизоляционных материалов из минеральной и стеклянной ваты, должна быть устроена приточно-вытяжная вентиляция, а от рабочих мест

- местные отсосы.

3.7.7. Работы с жидким стеклом и материалами, в состав которых входит жидкое стекло, а также нанесение изоляции и штукатурки с использованием известково-асбоцементных, вермикулитовых растворов и мастик производить в резиновых перчатках и защитных очках.

3.7.8. При изоляции поверхностей оборудования длинноразмерными минераловатными матами, свернутыми в рулон, полотнища матов развертывать сверху вниз.

3.7.9. Производство наружных теплоизоляционных работ, не связанных с мокрыми процессами, в зимнее время допускается при температуре воздуха не ниже минус 2О градусов Цельсия. Производство термоизоляционных работ, связанных с мокрыми процессами, допускается только в закрытых помещениях (тепляках) при температуре не ниже 5 градусов Цельсия.

3.7.1О. Операции по обработке (рубке, теске, резке) кирпича и формованных теплоизоляционных изделий производить за пределами зоны производства теплоизоляционных работ.

3.7.11. Для удержания скорлуп на изолируемой поверхности в процессе монтажа применять инвентарные монтажные хомуты (бандажи).

3.7.12. Запрещается оштукатуривать изолированные поверхности или выполнять другие виды покрытий по изоляции лежа под изолируемыми трубопроводами.

3.8. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ В ТРАНШЕЯХ, КАНАЛАХ И КОТЛОВАНАХ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.8.1. Основной объем тепловой изоляции трубопроводов должен выполняться на смонтированных плетях до их укладки в котлованы, каналы и траншеи.

3.8.2. К выполнению тепловой изоляции трубопроводов, уложенных в траншеи, разрешается приступать только после их раскрепления на опорах и опрессовки.

Перед допуском рабочих к производству теплоизоляции трубопроводов в траншеях и котлованах руководитель работ должен до начала каждой смены проверить устойчивость откосов и прочность крепления стен выемок, в которых производятся работы.

3.8.3. Для спуска в котлованы и траншеи использовать специально установленные стремянки шириной не менее О,6 м с перилами или приставные лестницы.

Запрещается спуск в траншеи по распоркам креплений.

3.8.4. Производство работ в котлованах и траншеях, разработанных с откосами (без креплений), но подвергшихся увлажнению, после полной и частичной выемки грунта допускается при условии:

- предварительного обрушения грунта в местах, где имеются "козырьки" и трещины на бровках и откосах выемок;

- уменьшения крутизны откоса на участках, где производство работ в выемке является неотложным.

3.8.5. Для перехода через траншеи (глубиной более 2 м) или трубопроводы должны быть устроены переходные мостики или ходы шириной не менее О,6 м с перилами высотой 1 м.

3.8.6. Теплоизоляционные материалы следует подавать в траншеи, непроходные и проходные каналы механизированным способом или по желобам и эстакадам с наклонными плоскостями.

3.8.7. Запрещается пребывание людей в траншее во время спуска в нее труб или других элементов оборудования.

3.9. Изоляцию оборудования, расположенного на высоте 1,3 м и более, выполнять с инвентарных лесов.

3.1О. ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ С ИЗОЛЯЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.1О.1. Разгружаемые изоляционные материалы складировать в штабель высотой не более 1,2 м. Брать сыпучие материалы из штабелей следует только сверху.

3.1О.2. При подъеме и перемещении грузов вручную соблюдать нормы переноски тяжестей, установленные действующим законодательством.

3.1О.3. Нормы тяжести при переноске вручную:

а) Переносить груз массой одного места 8О кг разрешается вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м, в остальных случаях необходимо применение тележек, талей.

б) Переносить груз массой более 8О кг одному рабочему запрещается.

в) Поднимать или снимать груз массой одного места более 5О кг необходимо вдвоем.

г) Груз массой одного места более 5О кг поднимать на спину или снимать со спины должны другие рабочие.

д) Погрузка и разгрузка грузов массой от 8О кг до 5ОО кг должна производиться с применением грузоподъемных механизмов (талей, блоков, лебедок), а также с применением покатов и т.п.

Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на временных площадках под руководством опытного бригадира и при условии, что на одного грузчика будет приходиться не более 5О кг груза.

Запрещается допускать подростков в возрасте 16-18 лет на работу только по переноске и перемещению тяжестей массой свыше 4,1 кг.

3.11. ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ, С ЛЕСОВ, ПОДМОСТЕЙ И ДРУГИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. Подача изоляционных материалов на высоту должна быть механизирована.

3.11.2. Не перегружать материалами приемные площадки лесов и подмостей.

3.11.3. Удалять демонтируемые части оборудования и мусор следует механизированным способом в закрытых ящиках и контейнерах или по закрытым желобам.

3.11.4. Для тяжелых материалов и деталей необходимо применять подъемные устройства, связывать которые с конструкциями лесов запрещается.

3.11.5. Леса, подмости и другие приспособления для выполнения работ на высоте должны быть инвентарными и изготовляться по типовым проектам.

На инвентарные леса, подмости и люльки должны иметься паспорта завода (предприятия)-изготовителя.

Неинвентарные леса допускаются в исключительных случаях и должны сооружаться по индивидуальному проекту при наличии расчетов на их устойчивость, а также на прочность всех основных их элементов. На проекте должна быть виза инженера-инспектора по охране труда и производственной санитарии.

Проект лесов должен быть утвержден главным инженером предприятия или организации, разработавшей его, а также главным инженером предприятия или организации, выдавшей его в производство.

3.11.6. Леса и подмости могут быть выполнены металлическими разборными или деревянными.

При необходимости устройства лесов и подмостей у горячих поверхностей или элементов оборудования деревянные части лесов должны быть защищены от загорания.

3.11.7. Воздействие нагрузок на средства подмащивания в процессе производства работ не должно превышать расчетных по проекту или техническим условиям. В случае необходимости передачи на леса и подмости дополнительных нагрузок (от машин для подъема материалов, грузоподъемных площадок и т.п.) их конструкция должна быть проверена на эти нагрузки.

3.11.8. В местах подъема людей на леса и подмости должны быть плакаты с указанием схемы размещения и величин допускаемых нагрузок, а также схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации.

Для подъема и спуска людей средства подмащивания должны быть оборудованы лестницами.

3.11.9. Средства подмащивания должны иметь ровные рабочие настилы с зазором между досками не более 5 мм, а при расположении настила на высоте 1,3 м и более - ограждения и бортовые элементы.

Высота ограждения должна быть не менее 1,1 м, бортового элемента - не менее О,1О м, расстояние между горизонтальными элементами ограждения - не более О,5 м.

Соединение щитов настилов внахлестку допускается только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть расположены на опоре и перекрывать ее не менее чем на О,2 м в каждую сторону.

Настилы и лестницы лесов и подмостей следует периодически во время работы и ежедневно после ее окончания очищать от мусора, в зимнее время - от снега и наледи и при необходимости посыпать песком.

3.11.1О. Подмости высотой до 4 м допускаются к эксплуатации только после их приемки производителем работ или мастером и регистрации в журнале работ, а выше 4 м - после приемки комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, и оформления актом.

При приемке подмостей должны быть проверены:

- наличие связей и креплений, обеспечивающих их устойчивость;

- узлы крепления отдельных элементов;

- рабочие настилы и ограждения;

- вертикальность стоек;

- надежность опорных площадок и заземление (для металлических лесов).

3.11.11. При выполнении работ с лесов высотой более 6 м и более должно быть не менее двух настилов: рабочий (верхний) и защитный (нижний), а каждое рабочее место на лесах, примыкающих к зданию или сооружению, должно быть кроме того, защищено сверху настилом, расположенным на расстоянии по высоте не более 2 м от рабочего настила.

В случаях, когда выполнение работ, движение людей или транспорта под лесами и вблизи от них не предусматривается, устройство защитного (нижнего) настила необязательно.

3.11.12. При организации массового прохода людей в непосредственной близости от средств подмащивания, места прохода людей должны быть оборудованы сплошным защитным навесом, а фасад лесов закрыт защитной сеткой с ячеей размером не более 5х5 мм.

3.11.13. Средства подмащивания и лестницы в процессе эксплуатации должны осматриваться прорабом или мастером не реже чем через каждые 1О дней.

Средства подмащивания, с которых в течение месяца и более работа не производилась, перед возобновлением работ следует принимать в порядке, предусмотренном в п.3.11.1О настоящей инструкции.

Дополнительному осмотру подлежат средства подмащивания после дождя, ветра, оттепели, землетрясения, которые могут повлиять на несущую способность основания под ними, а также на деформацию несущих ее элементов. При обнаружении нарушений, касающихся несущей способности основания или деформации средств подмащивания, эти нарушения должны быть ликвидированы и средства подмащивания приняты повторно в порядке, установленном в 3.11.1О настоящей инструкции.

3.11.14. Подвесные леса и подмости после их монтажа могут быть допущены к эксплуатации только после того, как они выдержат испытания в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающую нормативную на 2О %.

Подъемные подмости, кроме того, должны быть испытаны на динамическую нагрузку, превышающую нормативную на 1О %.

Результаты испытаний подвесных лесов и подмостей должны быть отражены в акте их приемки или в общем журнале работ.

В случаях повторного использования подвесных лесов или подмостей они могут быть допущены к эксплуатации после их освидетельствования без испытаний при условии, что конструкция, на которую подвешиваются леса (подмости), проверена на нагрузку, превышающую расчетную не менее чем в два раза, а закрепление лесов осуществлено типовыми узлами (устройствами), выдерживающими необходимые испытания.

3.11.15. При необходимости проведения кратковременных работ (подвешивание такелажных устройств и т.п.) на высоте 1,3 м и выше от уровня пола (рабочей площадки) без подмостей обязательно применение предохранительных поясов. Теплоизолировщик должен быть проинструктирован, как и где подниматься, к чему крепиться карабинами предохранительных поясов.

На предохранительных поясах должны быть бирки с отметкой о дате следующего испытания. При отсутствии отметки об испытании, истекшем сроке испытания или при обнаружении дефекта во время осмотра использование предохранительных поясов запрещается.

3.11.16. Во избежание ударов по лесам грузом, подвешенным к крюку крана, поворот его стрелы одновременно с подъемом (спуском) груза в непосредственной близости от лесов запрещается.

Поднимать и опускать груз на настил следует на минимальной скорости, плавно, без толчков.

3.11.17. Сборка и разборка лесов должны выполняться по наряду под руководством и наблюдением производителя работ с соблюдением последовательности, предусмотренной проектом производства работ. Рабочие, участвующие в сборке и разборке лесов, должны быть проинструктированы руководителем работ по наряду о способе и последовательности ведения работ и мерах безопасности.

Доступ посторонних людей в зону, где устанавливаются и разбираются леса и подмости, должен быть закрыт.

3.11.18. На время работ на высоте проход внизу должен быть запрещен и опасная зона ограждена.

При работе на решетчатых площадках для предотвращения падения с них инструментов и материалов должен быть сделан плотный дощатый настил.

3.11.19. Электрические провода, расположенные на расстоянии менее 5 м от металлических лесов, на время установки или разборки лесов должны быть обесточены и заземлены, или заключены в короба, или демонтированы.

3.11.2О. Подмости, работа с которых временно не производится, следует поддерживать в исправном состоянии.

При каждом возобновлении работ подмости должны быть приняты повторно с составлением акта.

Приспособление (подмости) не должно быть источником опасных и вредных производственных факторов.

3.11.21. Небольшие по объему и непродолжительные работы на высоте до 4 м могут выполняться с лестниц и стремянок, соответствующих требованиям (см. Приложение 2 к настоящей инструкции).

3.11.22. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением транспортных средств или людей для предупреждения падения лестницы от случайных толчков независимо от наличия на концах ее специальных наконечников место установки лестницы следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком плиточном полу, у основания лестницы должен стоять рабочий в каске для удержания ее в устойчивом положении. В остальных случаях запрещается поддерживать лестницу внизу руками.

Находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку запрещается.

3.11.23. При устройстве подвесных подмостей места их подвески должны быть указаны руководителем работ после согласования организацией, эксплуатирующей трубопроводы и оборудование.

3.11.24. Запрещается:

- работа на высоте со случайных подставок - бочек, кирпичей, ящиков, с ферм, стропил и непроверенных конструкций без устройства прочных подмостей с ограждениями;

- складывать материалы на краях отверстий лесов и подмостей и выше их бортовых досок;

- подбрасывать инструмент и материалы вверх на леса и сбрасывать вниз. Инструмент для переноски должен укладываться в специальную сумку. При необходимости передать инструмент на высоту его следует привязывать, конец веревки должен быть в руках другого рабочего;

- поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

3.12. При оштукатуривании поверхности строительных конструкций трубопроводов или оборудования следить за тем, чтобы основание под оштукатуривание не имело выступающих концов проволоки, которые могут порвать перчатку и поранить ладонь.

3.13. При работе в действующих цехах, вблизи движущихся частей механизмов, оголенных проводов и токоведущих частей электрооборудования, находящихся под напряжением, а также у горячих трубопроводов или испытываемого оборудования и трубопроводов выполнять требования безопасности, изложенные в наряде-допуске.

3.14. При работе с ароматическими клеями (изолитом, лесфолем и т.п.) в закрытых помещениях пользоваться тарой, инструментом и средствами подмащивания, выполненными из материалов, исключающих искрообразование (цветных металлов, пластмассы, дерева), а также быть в обуви, не имеющих гвоздей, и в одежде без металлических пряжек, пуговиц и т.п.

3.15. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

3.15.1. Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании или электросветильника необходимо принять меры, исключающие поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить наблюдающего и т.п.), и вызвать электромонтера.

Запрещается:

- применять неисправные электроинструмент, электросветильники;

- устранять самостоятельно неполадки электрооборудования (освещения и т.п.).

3.15.2. Запрещается:

- брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением;

- подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и электрошкафов;

- прикасаться к токоведущим частям электроприборов, электрооборудования, клеймам, неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре освещения;

- допускать эксплуатацию оголенных проводов и касания ими труб отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания;

- снимать предупредительные плакаты по технике безопасности с пусковой аппаратуры (рубильника, магнитного пускателя, контактора) и включать ее;

- использовать для обогрева самодельные электронагревательные приборы;

- пользоваться разбитыми выключателями и розетками.

3.16. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ТЕПЛОИЗОЛИРОВЩИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.16.1. Находясь на территориях предприятия, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, поддерживать противопожарный режим.

3.16.2. Запрещается:

- применять бумажные, матерчатые абажуры, непосредственно прилегающие к электролампам;

- вешать одежду и другие предметы на выключатели, розетки или рубильники;

- заклеивать и закрывать провода и арматуру обоями, бумагой и плакатами;

- завешивать провода легкосгораемыми материалами;

- производить уборку помещений с помощью бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать скопление мусора, тряпок, посторонних предметов;

- курить на рабочем месте.

Курение допускается только в специально отведенных комнатах или местах, обозначенных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой.

3.16.3. Во избежание возникновения пожара при эксплуатации электроприборов запрещается:

- применять электроприборы в условиях, не соответствующих инструкциям предприятий-изготовителей или имеющие неисправности, могущие привести к пожарам, эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией;

- пользоваться различными электронагревательными приборами (электроплитами, электрочайниками, электропечками, электрорефлекторами и др.) в местах, не согласованных с пожарной охраной;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в электросеть без надзора;

- эксплуатировать электролампы со снятыми колпаками (рассеивателями);

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, электроприборы и токоприемники, а при уходе из комнаты - свет;

- обёртывать включенные электролампы бумагой, материей и другими легкогорючими материалами.

3.17. Теплоизолировщику запрещается:

- находиться без производственной необходимости на площадках агрегатов, вблизи люков, лазов, водоуказательных стекол, а также около запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов, находящихся под давлением;

- опираться и становиться на барьеры площадок, ходить по трубопроводам, а также по конструкциям и перекрытиям, не предназначенным для прохода по ним;

- производить уборку вблизи механизмов без предохранительных ограждений или с плохо закрепленными ограждениями;

- ремонтировать тепловые сети без выполнения технических мероприятий, препятствующих ошибочному включению в работу оборудования (пуск двигателя, подача пара или воды и т.п.);

- применять для отмывки и обезжиривания деталей и оборудования керосин, бензин, бензол, ацетон и другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества, а также трихлорэтилен, дихлорэтан и другие хлорпроизводные углеводороды.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.18. При аварии или ситуациях, угрожающих безопасной работе, работу приостановить, вывести людей из опасной зоны, отключить от электросети используемое в работе оборудование, по возможности принять меры к ликвидации аварии. Сообщить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.19. При обнаружении в процессе работы утечки газов или другого продукта немедленно приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о случившемся руководителю работ.

3.2О. При обнаружении неисправности лесов, подмостей и других средств, обеспечивающих работу на высоте, следует приостановить работы, покинуть опасное место и сообщить о нарушении требований безопасности руководителю работ.

3.21. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Обесточить оборудование в зоне пожара и загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие вышестоящему руководителю.

3.22. Теплоизолировщик, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.23. Оказать медицинскую доврачебную помощь пострадавшим при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

Для нейтрализации кислоты, попавшей на кожу, применять 5-1О% раствор соды.

3.24. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место: протереть и очистить от загрязнений средства защиты, инструменты, приспособления и убрать в отведенное для них место.

По окончании работ инструмент и материалы должны быть убраны с лесов и подмостей, леса и подмости очищены от загрязнений и остатков материала.

4.2. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

4.3. Снять спецодежду и повесить в шкаф.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

###### Приложение 1

Нормы тяжести для юношей и девушек

- постоянно в течение рабочей смены: юноши      девушки

- 14 лет - 3 кг;	2 кг;

- 15 лет - 3 кг;	2 кг;

- 16 лет - 4 кг;	3 кг;

- 17 лет - 4 кг;	3 кг.

- вручную в течение не более 1/3 рабочей смены:

а) постоянно (более двух раз в час): юноши       девушки

14 лет -  6 кг;	3 кг;

15 лет -  7 кг;	4 кг;

16 лет - 11 кг;	5 кг;

17 лет - 13 кг;	6 кг;

б) при чередовании с другой работой (до двух раз в час): юноши        девушки

14 лет - 12 кг;	4 кг;

15 лет - 15 кг;	5 кг;

16 лет - 2О кг;	7 кг;

17 лет - 24 кг;	8 кг.

- суммарная масса груза, перемещаемого в течение смены:

а) подъем с рабочей поверхности: юноши        девушки

14 лет - 4ОО кг;	18О кг;

15 лет - 5ОО кг;	2ОО кг;

16 лет - 1ООО кг;	4ОО кг;

17 лет - 15ОО кг;	5ОО кг;

б) подъем с пола:

юноши	девушки

14 лет - 2ОО кг;	9О кг;

15 лет - 25О кг;	1ОО кг;

16 лет - 5ОО кг;	2ОО кг;

17 лет - 7ОО кг.	25О кг.

###### Приложение 2

ГОСТ 26887-86. Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия, ГОСТ 27321-87. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ.  Технические условия.