И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для машиниста изоляционной и очистной машины

###### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для машиниста изоляционной и очистной машины при выполнении им работы, согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Машинист управляет изоляционной и очистной машиной и ее оборудованием; осуществляет обслуживание и профилактический ремонт машины; выполняет работы по изоляции и очистке трубопроводов в работе использует инструмент, приспособления и средства защиты.

1.2. При работе машиниста изоляционной и очистной машины опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность травмирований: неогражденными вращающимися и движущимися частям оборудования при случайном прикосновении к ним; острыми кромками, заусенцами и шероховатостью на поверхности оборудования, инструмента;

- возможность поражения электротоком при нарушении правил электробезопасности;

- недостаточное освещение;

- неудовлетворительные метеорологические условия, запыленность воздуха в рабочей зоне;

- повышенные уровни шума и вибрации.

1.3. Порядок допуска машиниста изолировочной и очистной машины к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе машинистом изоляционной и очистной машины допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, проверку знаний безопасности труда и безопасных методов работы, стажировку на рабочем месте в течение 2-14 рабочих смен под руководством опытного работника, имеющие первую группу по электробезопасности и удостоверение на право управления машиной и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

1.3.2. Машинист должен допускаться к работе только после прохождения:

- вводного инструктажа по охране труда;

- инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте должен проводиться также при каждом переводе машиниста на другую работу или при изменении производственных условий.

Проведение инструктажа должно быть оформлено документально.

1.3.3. Машинист через каждые три месяца должен проходить повторный инструктаж по безопасным методам работ.

1.3.4. У машиниста ежегодно должны быть проверены знаний правил техники безопасности. Машинист, показавший на проверочных испытаниях неудовлетворительные знания, не должен допускаться к самостоятельной работе.

1.4. Машинисту изоляционной и очистной машины полагаются по Нормам следующие индивидуальные средства защиты:

- полукомбинезон х/б, ГОСТ 12.4.О3О-77;

- рукавицы комбинированные, ТУ 38.1О65О8-86;

- очки защитные, ГОСТ 12.4.О13-85;

- респиратор.

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки на утепляющей прокладке, ГОСТ 12.4.О84-8О тип А;

- валенки, ОСТ 17-672-77.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.7. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работ, не входящих в круг обязанностей машиниста, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду. Застегнуть рукава, чтобы не было развевающихся и свисающих концов одежды. Волосы убрать под головной убор. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Машинист не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

Респиратор перед применением осмотреть на отсутствие проколов, разрывов полумаски.

2.4. Получить задание от руководителя работ и соответствующую документацию. Ознакомиться с проектом производства работ и производственной инструкцией по выполнению работ и с правилами техники безопасности.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ - убрать лишние предметы, освещение должно быть достаточным и без слепящего действия.

Удалить посторонних лиц из зоны работы.

2.6. Мере безопасности перед началом работы на изоляционной и очистной машине:

2.6.1. Проверить состояние машин, убедиться в:

- исправности всех механизмов;

- наличии и целостности припайки заземляющего устройства;

- правильности прикрепления и установки предохранительных щитов рабочей части очистительной машины;

- целостности изоляции силового кабеля;

- надежности контакта клеммы <Земля> на машине с нулевой жилой силового кабеля.

Запрещается работать на неисправных машинах.

2.6.2. Проверить работу двигателя изоляционной машины, который должен проработать на холостом ходу в течение двух-трех минут на средних оборотах, затем следует включить первую скорость движения изоляционной машины и третью скорость битумного насоса для подачи мастики в обечайку, после чего можно переходить на нормальный режим работы.

2.6.3. Новую очистную машину необходимо предварительно обкатать вне трубопровода (для приработки двигателя на малых оборотах в течение 2-8 ч, для приработки самой машины - не менее 2-4 ч и непосредственно при работе на трубопроводе - в течение 6О ч) с целью проверки рабочих органов, отдельных узлов и двигателя под нагрузкой.

По окончании обкатки следует проверить затяжку гаек, натяжение цепей ходового механизма, крепление передних и задних рабочих органов, а также натянуть пружины в комплектах рабочих органов переднего ротора.

Перед включением очистной машины следует проверить устойчивость ее на трубопроводе.

Участок трассы по ходу очистной машины должен быть спланирован так, чтобы на пути движения ее опорного колеса не было бугров, ям и пней.

2.7. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.8. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять следует только ту работу,  которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, осторожно и внимательно.

Машинист обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Работы выполнять под непосредственным руководством производителя работ или мастера в соответствии с проектом производства работ.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего времени, не загромождать его, а также проходы, проезды мусором и посторонними предметами.

3.3. При изоляции или очистке трубопроводов на продольных уклонах более 15 град. изоляционную или очистную машину необходимо прикрепить канатом к ближайшим трубоукладчикам: к переднему - при движении на подъем и к заднему - при движении под уклон.

3.4. Следить за:

- наличием и исправностью заземления;

- целостностью изоляции силового кабеля;

- тем, чтобы питающий кабель был удален от вращающихся огражденных деталей и узлов машины.

3.5. ПРИ РАБОТЕ НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ МАШИНЕ МАШИНИСТ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.5.1. Чтобы изоляционная машина не опрокидывалась во время передвижения по трубопроводу, ее следует удерживать посредством специального устройства.

3.5.2. При наполнении ванны изоляционной машины битумной мастикой битумовоз должен быть расположен вдоль трубопровода так, чтобы от места закрепления шланга на битумовозе до изоляционной машины было расстояние не менее 2 м. Шланг необходимо закрепить металлическими хомутами как на битумовозе, так и на ванне изоляционной машины.

Во время перекачивания мастики находиться вне опасной зоны у кабины битумовоза и следить за наполнением ванны.

Другим лицам запрещается находиться на расстоянии ближе 1О м от шланга и ванны изоляционной машины.

3.5.3. Бак изоляционной машины необходимо заливать горячей битумной мастикой из битумовоза через воронку выведенную на бровку траншеи. Ввод шланга от битумовоза в воронку должен быть герметизирован.

Запрещается разводить огонь ближе 1О м от изоляционной машины.

3.5.4. Перед заправкой изоляционной машины битумной мастикой в зимних условиях ванну необходимо очистить от льда, снега и воды.

3.5.5. Не допускается:

- выполнение изоляционных работ вблизи находящихся под напряжением электрических проводов или токоведущих частей.

- хранение битумной мастики в разогретом виде с температурой плюс 19О-2ОО град.С более одного часа и с температурой плюс 16О-18О град.С более трех часов.

3.5.6. Битумные мастики следует наносить на трубопровод с учетом температуры воздуха в соответствии с таблицей.

──────────────────────────────┬───────────────────────────────

Температура размягчения      │ Температура воздуха при нане-

битумной мастики, град.С     │ сении битумной мастики, град.С

│       (включительно)

──────────────────────────────┼───────────────────────────────

65                 │      От +5 до -3О

75                 │      От +15 до -15

9О                 │      От +35 до -1О

1ОО                 │      От +4О до -5

В случае применения битумных мастик при более низкой, чем указано в таблице температуре (но не ниже -3О град.С), изоляционные работы следует производить только по совмещенному методу, подогревая трубопровод до положительных температур, но не выше температур, указанных в таблице для применяемой мастики, и предохраняя его от охлаждения путем немедленной засыпки грунтом после укладки на дно траншеи.

3.5.7. В случае образования на поверхности трубопровода влаги (в виде росы или инея) грунтовку и изоляционные покрытия следует наносить только после предварительной просушки трубопровода сушильными устройствами, исключающими возможность образования копоти и других загрязнений на трубопроводе.

3.5.8. Армирующие и оберточные рулонные материалы следует наносить одновременно с изоляцией путем намотки по спирали (той же изоляционной машиной) с нахлестом витков не менее 3 см без гофр, морщин и складок.

Нахлест концов обертки должен быть 1О-15 см.

Нахлест смежных винтов полимерной ленты при однослойной намотке должен быть не менее 3 см. Для получения двухслойного покрытия наносимый виток должен перекрывать уложенный на 5О% его ширины плюс 3 см.

3.5.9. Крановые узлы, отводы, тройники, катодные выводы, задвижки и т.п. следует изолировать покрытиями, установленными проектом:

- на подземной части и не менее 15 см над землей - битумными мастиками или полимерными липкими лентами;

- на надземной части - покрытиями, применяемыми для защиты трубопровода от атмосферной коррозии.

3.6. ПРИ РАБОТЕ НА ОЧИСТНОЙ МАШИНЕ МАШИНИСТ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. При насадке очистной машины на конец трубопровода для безопасности следует надеть специальный насадочный конус, внутренний диаметр которого должен быть больше наружного диаметра трубопровода на 5-1О мм, а сам конус изготовлен из металлического листа толщиной 2-4 мм (в зависимости от диаметра трубопровода).

Насадка очистной машины на трубопровод должна осуществляться трубоукладчиком, поддерживающим машину. Помощнику машиниста очистной машины в это время следует находиться сбоку машины и направлять ее на конус, а машинисту со своего рабочего места наблюдать за насадкой и своевременно включать машину на ход.

Запрещается насадка очистной машины на трубопровод без применения насадочного конуса.

Машинист очистной машины и его помощник во время работы должны пользоваться противопылевьш респиратором и защитными очками.

3.6.2. При очистке трубопровода необходимо, чтобы взаимное расположение очистных машин и трубоукладчиков соответствовало технологической схеме производства работ.

В это время не разрешается находиться людям между трубопроводом и траншеей.

3.6.3. Для осмотра нижней поверхности трубопровода и определения качества очистки необходимо пользоваться зеркалом в металлической оправе с изогнутой рукояткой.

3.6.4. При пропуске очистной машины по трубопроводу над оврагом или рвом необходимо расчаливать ее от опрокидывания стальным канатом, концы которого закрепить к трубоукладчикам, располагаемым по обеим сторонам оврага или рва.

3.6.5. Во время коротких перерывов в работе трубопровод следует поддерживать всеми трубоукладчиками колонны, расставленными согласно указаниям технологической карты.

3.6.6. При подходе к препятствию (хомутам, латкам, сварным швам и т.д.) рабочий орган очистной машины остановить и машину передвинуть. Участок с препятствиями следует очищать вручную.

3.6.7. При переключении очистной машины на задний ход, следует принять меры против возможного её опрокидывания.

3.7. Не допускается нанесение изоляционных покрытий на влажную или запыленную поверхность отгрунтованного трубопровода, а также производство очистных работ во время снегопада, дождя, тумана, сильного ветра, пылевой бури.

3.8. Остановить электродвигатель при перегреве и появления в нем стука и шума. Принять меры по устранению неисправностей. Если невозможно устранить их самостоятельно, то об этом необходимо сообщить руководителю работ.

Проводить ремонт или наладку изоляционной и очистной машины следует только при отключенном электродвигателе и вывешенном предупредительном знаке: <Не включать! Работают люди!>.

3.9. В нерабочее время изоляционную и очистную машину необходимо отсоединить от передвижной электростанции.

3.1О. Использованный обтирочный материал (ветошь, тряпки) следует складывать в металлический ящик с закрывающейся крышкой. Ящик необходимо ежесменно освобождать в специально отведенное место.

3.11. ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ МАШИНИСТ ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. Переходить через траншеи и плети трубопровода по специальным инвентарным пешеходным мостикам шириной не менее О,8 м, оборудованным перилами и бортовыми досками.

Спускаться в котлован по специально установленным трапам с перилами или устроенными пологими спусками шириной не менее 1,5 м.

3.11.2. Соблюдать установленные знаки безопасности и надписи.

3.11.3. Не находиться в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами.

3.11.4. На территории строительства воду необходимо хранить в плотно закрывающихся на замках бачках. Ежедневно бачки следует очищать и промывать. Подносить воду к месту работ разрешается только в закрытых сосудах.

3.12. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

3.13. Машинисту запрещается:

- допускать посторонних лиц к работе на очистной машине;

- открывать на ходу защитные сетки и ограждение кожуха у движущихся частей или узлов машины;

- допускать людей на трубопровод;

- работать в темное время суток с выключенными или неисправными приборами освещения;

- применять легковоспламеняющиеся жидкости для мытья рук и спецодежды.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.14. При возникновении на участке аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, приостановить работу, предупредить окружающих об опасности, доложить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.15. Если строительному участку угрожают стихийные явления, следует прекратить работы и выйти в безопасное место.

С наступлением грозы работы необходимо прекратить, уйти (по возможности в помещения) на расстояние не менее 25 м от мест скопления металла (штабель труб, трубопровод). Не находиться в грозу у высоких деревьев в лесу или около стогов сена в поле, молниеотводов, столбов, различных мачт и других высоких предметов, не находиться на возвышенной местности или на открытых равнинных местах.

3.16. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Обесточить оборудование в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

О пожаре сообщить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.17. Машинист, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.18. При травмировании, внезапном заболевании необходимо оказать пострадавшим доврачебную медицинскую помощь согласно инструкции N2.

3.19. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место: очистить инструмент, приспособления и средства защиты от загрязнений и сложить в отведенное для них место.

Трубопровод необходимо опустить на лежки из бревен.

4.2. Остановить машину и установить рычаги управления в нейтральное положение.

Отключить электродвигатель и передвижную электростанцию и убрать токопроводящий кабель от передвижной электростанции к машине.

4.3. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и принятых мерах по их устранению.

4.4. Снять спецодежду и повесить в шкаф.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.