И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для изолировщика - плёночника

###### ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда и предназначена для изолировщика-плёночника, при выполнении им работы  согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Изолировщик-пленочник выполняет работы по антикоррозионной пленочной изоляции; приготавливает специальные окрасочные составы; наносит шпатлевочный и окрасочный составы на поверхность; покрывает поверхности тканью, пропитанной бакелитовым лаком; оклеивает поверхности стеклотканью; в работе использует инструменты, приспособления, средства защиты.

1.2. При работе изолировщика-пленочника опасными и вредными производственными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность отравления вредными летучими растворителями при работе без средств защиты;

- огнеопасные окрасочные составы при несоблюдении правил пожарной безопасности могут вызвать возгорания и взрывы, ожоги;

- запыленность воздуха рабочей зоны;

- отклонение от оптимальных норм температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне;

- возможность травмирований: при пользовании неисправным инструментом или неправильном с ним обращении; острыми кромками, заусенцами, шероховатостью на поверхности инструмента, оборудования, заготовок;

- возможность поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

- недостаточное освещение рабочего места.

1.3. Порядок допуска изолировщика-пленочника к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе изолировщиком-пленочником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, проверку знаний безопасности труда и безопасных методов работы, стажировку на рабочем месте в течение 2-14 рабочих смен под руководством опытного работника, имеющие удостоверение на право производства работ и проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности.

1.3.2. Изолировщик-пленочник должен допускаться к работе только после прохождения:

- вводного инструктажа по охране труда;

- инструктажа по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. Инструктаж на рабочем месте должен проводиться также при каждом переводе изолировщика-пленочника на другую работу или при изменении производственных условий.

Проведение инструктажа должно быть оформлено документально.

1.3.3. Изолировщик-пленочник через каждые три месяца должен проходить повторный инструктаж по безопасным методам работ.

1.3.4. У изолировщика-пленочника ежегодно должны быть проверены знаний правил техники безопасности. Изолировщик-пленочник, показавший на проверочных испытаниях неудовлетворительные знания, не должен допускаться к самостоятельной работе.

1.4. Изолировщику-пленочнику полагаются по Нормам следующие средства индивидуальной защиты:

- комбинезон х/б, ГОСТ 12.4.О99-8О, тип А;

- ботинки кожаные, ГОСТ 12.4.О33-77;

- рукавицы комбинированные, ГОСТ 12.4.О1О-75;

На наружных работах зимой дополнительно:

- куртка и брюки на утепляющей прокладке,

ГОСТ 12.4.О84-8О тип А;

- валенки, ОСТ 17-672-77.

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.7. Обязанность рабочих соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью производственной дисциплины.

Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают производственную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в соответствии с действующим законодательством РФ.

Безопасность в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работы, не входящей в круг обязанностей изолировщика-пленочника, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду, спецобувь. Застегнуть или подвязать обшлага рукавов, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор.  Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Изолировщик-пленочник не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Получить от руководителя работ задание на выполнение работ. Ознакомиться с проектом производства работ.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.4. Подготовить другие исправные средства индивидуальной защиты в соответствии с воздействующими вредными факторами производства.

Перед употреблением защитные очки осмотреть на отсутствие царапин, трещин и других дефектов, при обнаружении их очки следует заменить исправными.

Респиратор перед применением осмотреть на отсутствие проколов, разрывов полумаски.

2.5. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ

- убрать лишние предметы, мусор, освободить проходы. Освещение должно быть достаточным и без слепящего действия.

2.6. Проверить:

- исправность инструмента, приспособлений, ограждений и специальных устройств;

- наличие и достаточность нейтрализующих средств для нейтрализации и уборки пролитых и рассыпанных лакокрасочных материалов и химикатов.

2.7. Убедиться в наличии полного комплекта средств пожаротушения (пенные огнетушители, лопаты, сухой песок и др.)

2.8. Перед началом работ в местах, где возможно появление вредного газа, потребовать от руководителя работ анализа воздушной среды.

2.9. Меры безопасности при началом работ в траншеях (котлованах):

- убедиться в устойчивости откосов и прочности креплений траншей и котлованов, в которых будет производиться работа;

- ознакомиться с местом расположения кабелей и других подземных коммуникаций;

- перед началом работы в глубокой траншее, расположенной вблизи действующего трубопровода руководитель работ соответствующим прибором должен проверить, нет ли газа на рабочем месте, и только после этого разрешить спуск рабочих. Если обнаружится газ недопустимой концентрации траншею необходимо тщательно проветрить и повторно провести проверку.

2.1О. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования доложить руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

2.11. Знать:

- места расположения медаптечки, телефона, средств пожаротушения;

- номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны;

- пути эвакуации, главных и запасных выходов в случае аварии и пожара

и уметь пользоваться в случае необходимости.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, согласно технологии.

Не выполнять распоряжений, если они противоречат правилам техники безопасности.

Пользоваться выданными средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Работы выполнять под непосредственным руководством производителя работ или мастера в соответствии с проектом производства работ.

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его ненужными предметами, мусором.

Материалы и оборудование на рабочем месте складировать так, чтобы они не создавали опасность при выполнении работ и не стесняли проходы.

Не допускать присутствие посторонних лиц на рабочем месте.

3.3. Изолируемые трубопроводы перед нанесением грунтовочного слоя или изоляционного покрытия следует очистить от ржавчины, земли, пыли, снега, наледи, копоти, масла, поддающейся механической очистке окалины и других загрязнений, а при необходимости высушить и подогреть.

3.4. Очищенную сухую поверхность трубопровода сразу же покрыть ровным слоем грунтовки без пропусков, подтеков и пузырей.

3.5. Не допускается нанесение изоляционных покрытий на влажную или запыленную поверхность огрунтованного трубопровода, а также производство очистных работ во время снегопада, дождя, тумана, сильного ветра, пылевой бури.

3.6. Температурные пределы нанесения грунтовок и покрытий из полимерных лент, а также требования к нагреву изолируемого трубопровода и ленты при нанесении должны соответствовать требованиям технических условий на данный вид ленты.

3.7. ПРИ НАНЕСЕНИИ ОКРАСОЧНЫХ СОСТАВОВ КИСТЬЮ ИЗОЛИРОВЩИК-ПЛЕНОЧНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.7.1. Лакокрасочные покрытия на трубопроводы следует наносить при температуре окружающего воздуха не ниже 5 град.С.

Очищенную поверхность перед окраской необходимо обезжиривать бензином, ацетоном или уайтспиритом.

3.7.2. Лакокрасочные покрытия следует наносить не менее чем в 2 слоя в соответствии с проектом по грунтовке, нанесенной в 2-3 слоя. Каждый последующий слой грунтовки, краски, эмали, лака необходимо наносить после просушки предыдущего слоя.

3.7.3. Для исключения загрязнения оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производить на поддонах с бортами не ниже 5О мм.

Приготовление рабочих составов красок, переливание или разливание красок в неустановленных местах, в том числе и на рабочих местах, не разрешается.

3.7.4. В процессе нанесения окрасочных материалов перемещаться в сторону потока свежего воздуха, чтобы аэрозоль и пары растворителей относились от них потоками воздуха.

3.7.5. Производить какие-либо работы с применением открытого огня в местах производства окрасочных работ не допускается.

3.7.6. Не разрешается производить окраску кистью лакокрасочными материалами, в состав которых входят хлорированные углеводороды и метанол.

3.8. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ХРАНЕНИИ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗОЛИРОВЩИК-ПЛЕНОЧНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.8.1. Грунтовки под изоляционные покрытия из полимерных липких лент, а также под лакокрасочные покрытия применять в соответствии с проектом и ТУ на эти материалы.

3.8.2. Каждая партия исходных материалов должна сопровождаться сопроводительным документом, удостоверяющим их качество (паспортом-сертификатом).

Применение лакокрасочных материалов (ЛКМ) без гигиенического сертификата не допускается.

3.8.3. Окрасочные составы должны поступать на рабочие места готовыми к употреблению.

3.8.4. Хранить ЛКМ следует только в исправной, небьющейся, герметически закрытой таре, на которой должна быть надпись или бирка с названием ЛКМ, номер партии, дата изготовления, наименование предприятия-изготовителя и срок хранения.

3.8.5. Отверстия в металлических емкостях закрывать пробками. Вынимать или отвинчивать пробки разрешается инструментом, изготовленным из материала, не вызывающего искрообразования.

3.8.6. Обтирочные концы, тряпки и ветошь после употребления следует складывать в металлические ящики с крышками и в конце смены выносить в установленное место.

3.8.7. Кисти и щетки следует хранить в плотно закрывающейся таре.

3.8.8. Хранение и транспортирование окрасочных составов, способных реагировать между собой с выделением вредных веществ, запрещается.

3.8.9. Запрещается:

- применять лакокрасочные материалы и растворители неизвестного состава, заменять растворители менее токсичные более токсичными;

- в качестве растворителей применять этилированный бензин и бензол вследствии их высокой токсичности.

3.8.1О. Разлитые краски и растворители следует немедленно убрать при помощи сухих опилок, песка, ветоши.

Разлитые на землю бензин, лакокрасочные материалы засыпать сухой землей или песком с последующим удалением грунта от места производства работ в безопасную в пожарном отношении зону.

3.8.11. Запас лакокрасочных материалов должен храниться в закрытой таре и не превышать сменной потребности.

3.8.12. Тару из-под лакокрасочных материалов, растворителей, разбавителей и других горючих отходов производства следует хранить в плотно закрытом состоянии в специально отведенном месте.

3.9. В случае образования на поверхности трубопровода влаги (в виде росы или инея) грунтовку и изоляционные покрытия наносить после просушки трубопровода сушильными устройствами, исключающими возможность образования копоти и других загрязнений на трубопроводе.

3.1О. Прием пищи и курение разрешается только в специально оборудованных для этих целей местах.

Перед приемом пищи или курением необходимо тщательно мыть руки с мылом в теплой воде.

3.11. ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ ИЗОЛИРОВЩИК-ПЛЕНОЧНИК ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.11.1. Переходить через траншеи и плети трубопровода по специальным инвентарным пешеходным мостикам шириной не менее О,8 м, оборудованным перилами и бортовыми досками.

Спускаться в котлован по специально установленным трапам с перилами или устроенными пологими спусками шириной не менее 1,5 м.

3.11.2. Соблюдать установленные знаки безопасности и надписи.

3.11.3. Не находиться в местах, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными механизмами.

3.11.4. На территории строительства воду необходимо хранить в плотно закрывающихся на замках бачках. Ежедневно бачки следует очищать и промывать. Подносить воду к месту работ разрешается только в закрытых сосудах.

3.12. Запрещается:

- работать без средств индивидуальной защиты;

- курить и принимать пищу на рабочем месте;

- соскабливать неудачно окрашенные места инструментами из черных металлов и абразивными инструментами, которые при трении дают искру;

- курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и нагретыми паяльниками;

- производить работы с лакокрасочными материалами и растворителями без применения соответствующих средств индивидуальной защиты (респиратора, защитных очков);

- применять краски или растворители неизвестного состава;

- применять этилированный бензин;

- содержать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости о открытой таре.

### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.13. При возникновении опасных условий немедленно прекратить работу, выйти из опасной зоны и предупредить рядом работающих людей, по возможности, принять меры к выведению людей из опасной зоны и ликвидации аварии.

Об авариях сообщить руководителю работ и в дальнейшем действовать по его указанию.

3.14. Если строительному участку угрожают стихийные явления, следует прекратить работы и выйти в безопасное место.

С наступлением грозы работы необходимо прекратить, уйти (по возможности в помещения) на расстояние не менее 25 м от мест скопления металла (штабель труб, трубопровод). Не находиться в грозу у высоких деревьев в лесу или около стогов сена в поле, молниеотводов, столбов, различных мачт и других высоких предметов, не находиться на возвышенной местности или на открытых равнинных местах.

3.15. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Обесточить оборудование в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие руководству предприятия.

3.16. Изолировщик–пленочник , оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.17. При травмировании, внезапном заболевании необходимо оказать пострадавшим доврачебную медицинскую помощь согласно инструкции N 2.

3.18. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. По окончании изоляционных работ остатки лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей слить в закрывающуюся тару.

Материалы, не пригодные к дальнейшему использованию, следует удалить и нейтрализовать.

4.2. Привести в порядок рабочее место.

Окрасочный инструмент, тару, рабочие емкости, приспособления очистить и промыть с соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов в специально оборудованном месте, имеющем вытяжную принудительную вентиляцию, и убрать в отведенное для них место.

4.3. Сообщить руководителю работ о всех обнаруженных неполадках и мерах по их устранению.

4.4. Снять спецодежду, повесить в шкаф, другие средства защиты протереть и убрать в отведенное для них место.

4.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.

После работы с красками, содержащими свинцовые соединения, предварительно обмыть руки 1% раствором кальцинированной соды, а затем вымыть теплой водой с мылом, прополоскать рот, почистить зубы.