И Н С Т Р У К Ц И Я

по охране труда

для электромонтера связи

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая производственная инструкция разработана на основании отраслевой типовой инструкции                 ТИ РО 051-2003 с учетом требований законодательных актов, других нормативных правовых актов Российской Федерации, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, указанных в  СП 12-135-2003 , и предназначена для электромонтера связи  при выполнении им работы согласно профессии и квалификации.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Электромонтер обслуживает оборудование кросс, установку выделенных и параллельных телефонов; выполняет работы по обслуживанию оборудования радиостанций и громкоговорящей связи, прокладку проводов и кабелей у абонентов, производит работы на высоте, различными инструментами (ручным и электрифицированным) и приспособлениями; в работе использует средства защиты.

1.2. При работе электромонтера опасными и вредными факторами, которые могут привести к несчастному случаю на производстве, являются следующие:

- возможность:

а) поражения электротоком при несоблюдении правил электробезопасности;

б) неисправным и неиспытанным инструментом или при неосторожном с ним обращении;

в) работы на высоте и опасность травмирования при падении с высоты;

1.3. Порядок допуска электромонтера к самостоятельной работе:

1.3.1. К работе электромонтером допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медкомиссию и признанные годными к работе, обучение, знающие должностные и эксплуатационные инструкции, особенности оборудования, сдавшие экзамен с выдачей удостоверения на право обслуживания электроустановок и присвоением группы по электробезопасности, оформленные приказом по предприятию (распоряжением), проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности, прошедшие стажировку в течение 2-14 рабочих смен и дублирование в течение не менее 12 рабочих смен на рабочем месте перед непосредственным допуском к самостоятельной работе под руководством опытного работника.

1.3.2. Электромонтер должен пройти следующие виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

1.3.3. Электромонтер, вновь принимаемый на работу, должен пройти вводный инструктаж по безопасности труда независимо от образования, стажа работы по данной профессии или должности.

О проведении вводного инструктажа должна быть сделана запись в журнале вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу.

1.3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводится с электромонтером вновь принятым на предприятие, переводимым из одного структурного подразделения в другое.

Первичный инструктаж на рабочем месте должен проводиться индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда.

1.3.5. Повторный инструктаж электромонтер должен проходить не реже одного раза в 3 месяца.

1.3.6. Внеплановый инструктаж должен проводиться:

- при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

- при изменении технологического процесса, замене и модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

- при нарушении работником требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

- при перерывах в работе более 3О дней;

- по требованию органов государственного надзора.

1.3.7. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного и внепланового инструктажей должна быть сделана запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа должна быть указана причина, вызвавшая его проведение.

1.3.8. Целевой инструктаж должен проводиться:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории организации, цеха и т.п.);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, дается устное или письменное распоряжение.

1.3.9. Инструктажи на рабочем месте должны завершаться проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знание проверяет работник, проводивший инструктаж.

Электромонтер, показавший неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускается и обязан вновь пройти инструктаж.

При проведении инструктажей по безопасности труда допускается совмещать инструктажи по пожарной безопасности.

1.3.10. Стажировка должна проводиться под руководством ответственного обучающего лица.

В процессе стажировки электромонтер должен:

- усвоить правила технической эксплуатации (ПТЭ), охрану труда (ОТ), правил пожарной безопасности (ППБ) и их практическое применение на рабочем месте;

- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;

- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;

- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной эксплуатации обслуживаемого оборудования.

1.3.11. Проверка знаний подразделяется на первичную, периодическую  и внеочередную.

Первичная проверка знаний должна проводиться у электромонтера, впервые поступившего на работу, связанную с обслуживанием энергоустановок.

Очередная проверка знаний проводится не реже, чем один раз в год.

Внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки:

- при введении в действие на предприятии новых или переработанных норм и правил;

- при установке нового оборудования, реконструкции;

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил;

- при нарушении электромонтером требований нормативных актов по охране труда;

- по требованию органов государственного надзора, федеральной инспекции труда;

- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в работе энергетического объекта;

- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

Проверка знаний должна осуществляться по утвержденным календарным графикам. Электромонтер должен быть ознакомлен с графиком.

Проверка знаний должна проводиться индивидуально.

По результатам проверки правил устройства электроустановок, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов электромонтеру, обслуживающему электроустановки, должна быть установлена группа по электробезопасности.

Результаты проверки знаний электромонтера должны быть оформлены протоколом, который регистрируется в специальном журнале и заносится в его удостоверение.

Электромонтер, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, обязан в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний.

1.3.12. Дублирование электромонтер должен проходить после первичной проверки знаний, длительного перерыва в работе или в других случаях по усмотрению руководителя предприятия или структурного подразделения.

Допуск к дублированию должен быть оформлен распорядительным документом руководителя предприятия или структурного подразделения. В документе должны быть указаны срок дублирования и лицо, ответственное за подготовку дублера.

Дублирование должно осуществляться по программам, утверждаемым руководителем предприятия.

Минимальная продолжительность дублирования после проверки знаний должна составлять - не менее 12 рабочих смен.

В период дублирования, после проверки знаний, электромонтер должен принять участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с оценкой результатов и оформлением в соответствующих журналах.

Если за время дублирования электромонтер не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается продление его дублирования, но не более основной продолжительности, и дополнительное проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется распорядительным документом руководителя предприятия.

Если в период дублирования будет установлена профессиональная непригодность электромонтера к данной деятельности, он снимается с подготовки. Вопрос о его дальнейшей работе решается руководителем предприятия в соответствии с законодательством.

1.3.13. Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен распорядительным документом руководителя предприятия или структурного подразделения.

Перед допуском электромонтера, имевшего длительный перерыв в работе, независимо от проводимых форм подготовки, он должен быть ознакомлен:

- с изменениями в оборудовании;

- с изменениями в инструкциях;

- с вновь введенными в действие нормативно-техническими документами;

- с новыми приказами, техническими распоряжениями и другими материалами по данной должности.

1.3.14. Специальная подготовка электромонтера должна проводиться с отрывом от выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять от 5 до 2О% его рабочего времени.

В объем специальной подготовки должно входить:

- выполнение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок, имитационных упражнений и других операций, приближенных к производственным;

- изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудование;

- ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам аварийности и травматизма;

- проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической эксплуатации, производственных и должностных инструкций;

- разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок оборудования.

Программу специальной подготовки и порядок ее реализации определяет руководитель предприятия.

1.3.15. Электромонтер должен быть проверен в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца и один раз в полугодие в одной контрольной противопожарной тренировке.

Противоаварийные тренировки должны проводиться на рабочих местах или на тренажерах. Допускается использование других технических средств. Результаты проведения противоаварийных и противопожарных тренировок должны быть занесены в специальный журнал.

Электромонтер, не принявший без уважительных причин участия в тренировке в установленные сроки, к самостоятельной работе не допускается.

Электромонтер, получивший   неудовлетворительную оценку действий  при  проведении тренировки,  должен пройти повторную тренировку в сроки, определяемые руководителем предприятия или структурного подразделения.

При повторной неудовлетворительной оценке электромонтер не допускается к самостоятельной работе.  Он должен пройти обучение и проверку знаний, объем и сроки которого определяет руководитель предприятия или структурного подразделения.

1.3.16. Повышение квалификации электромонтера проводится по программам, разрабатываемым и утверждаемым руководителем предприятия, в образовательных учреждениях предприятия, или в других специализированных образовательных учреждениях.

1.3.17. Находясь на работе, электромонтер обязан иметь при себе удостоверение.

1.3.18. На выполнение верхолазных работ (работы на высоте от пола более 5 м) и работ на высоте электромонтер, кроме того, должен получить разрешение.

1.3.19. Электромонтер до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

1.4. Электромонтеру полагаются по Нормам следующие индивидуальные средства защиты:

- ботинки, перчатки х/б

- полукомбинезон х/б

- монтерская сумка со слесарным инструментом с изолированными рукоятками;

- куртка, брюки на утепленной подкладке, валенки (зимой);

1.5. Находясь на территориях предприятия и вне их, следует выполнять общие меры безопасности, производственной санитарии, личной гигиены и требования противопожарной безопасности, а также Правила внутреннего трудового распорядка предприятия.

1.6. Все изменения в инструкцию вносятся на основании документального указания руководителя предприятия.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

1.7. Электромонтер обязан соблюдать правила и нормы охраны труда, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок связи, трудовую и производственную дисциплину.

Лица, нарушившие настоящую инструкцию, подвергаются наказаниям в зависимости от степени и характера нарушений в дисциплинарном или уголовном порядке согласно действующему законодательству РФ.

Этим работникам руководством предприятия может быть снижена группа по электробезопасности.

Безопасность труда в значительной мере зависит от самого работника. Следует знать и выполнять требования данной инструкции.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Приступая к работе после длительного перерыва (болезни, отпуска и т.д.), а также при получении работы, не входящей в круг обязанностей электромонтера, необходимо получить от руководителя работ дополнительный инструктаж по охране труда.

2.2. Правильно надеть полагающуюся по Нормам чистую и исправную спецодежду. Застегнуть или подвязать обшлага рукавов, чтобы не было свисающих и развевающихся концов. Волосы убрать под головной убор. Не держать в карманах одежды металлические предметы с острыми концами.

Получить инструктаж по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности средств индивидуальной защиты, а также пройти тренировку по их применению.

Электромонтер не допускается к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде, а также с другими неисправными средствами индивидуальной защиты.

2.3. Получить от руководителя работ задание на выполнение работ.

Не приступать к выполнению производственного задания, если неизвестны безопасные способы его выполнения.

2.4. Все работы в электроустановках связи производятся:

- в порядке текущей эксплуатации по утвержденному ответственным лицом за электрохозяйство перечню работ с записью в оперативном журнале.

2.5. Подготовить исправные и проверенные по штампу основные и дополнительные электрозащитные средства.

2.6. Проверить наличие и исправность инструмента с изолированными рукоятками, приспособлений по обеспечению безопасности производства работ.

К изолированному инструменту относятся ключи гаечные разводные, трещоточные, плоскогубцы, пассатижи, отвертки и т.п.

Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или неснимаемого однослойного или многослойного покрытия из влагостойкого, маслобензиностойкого, нехрупкого электроизоляционного материала, наносимого методом литья под давлением, окунания и т.п. Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом.

Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией стержней отверток должно быть прочным, исключающим возможность их взаимного продольного перемещения и проворачивания при работе.

Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 1ОО мм до середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 1О мм, толщину - не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки не менее 5 мм.

Толщина многослойной изоляции не должна превышать 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток не должна иметь упоров. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 1ОО мм от конца лезвия отвертки.

Перед каждым применением инструмент должен быть осмотрен. Изолирующие рукоятки инструмента не должны иметь раковин, трещин, сколов, вздутий и других дефектов, которые приводят к ухудшению внешнего вида и снижению механической и электрической прочности.

Монтерский инструмент сложить в специальную сумку. Не разрешается носить инструмент в карманах одежды.

Запрещается приступать к работе и пользоваться неисправным, неиспытанным или с истекшим сроком испытания электроинструментом.

2.7. Для работы на высоте подготовить исправные и проверенные приставные лестницы или лестницы-стремянки, проверить, что на верхних концах лестниц-стремянок имеются крючья, не позволяющие им произвольно раздвигаться во время работы. Высота лестниц не должна превышать 5 м.

Работа на высоте более 5 метров и при отсутствии стационарных площадок с перилами, должна производиться с инвентарных лесов, отвечающих техническим требованиям.

2.8. Подготовить рабочее место к безопасному ведению работ

- убрать лишние предметы, мусор. Проверить наличие свободных проходов к электроустановкам связи. Запрещается загромождение проходов к электроустановкам связи и т.п.

Освещение рабочего места должно быть достаточным и без слепящего действия.

В качестве переносного освещения необходимо приготовить ручной переносной электросветильник, проверить, чтобы он удовлетворял следующим требованиям безопасности:

- напряжение переносного светильника должно быть не выше 42 В, в сырых помещениях, в помещениях с токопроводящими полами - не выше 12 В;

- светильник имеет защитную сетку,  крючок для подвески и шланговый провод с вилкой. Сетка должна быть укреплена на рукоятке винтами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так, чтобы токоведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для прикосновения.

Для подключения к электросети светильника должен применяться шланговый кабель (провод) марки ШРПС с жилами сечением О,75-1,5 кв.мм на напряжение до 5ОО В длиною не более двух метров. Кабель на месте ввода в светильник должен быть защищен от стираний и перегибов.

Подключение светильника на напряжение 12-42 В к трансформатору должно быть глухим или при помощи штепсельной вилки, в последнем случае на кожухе трансформатора со стороны 12-42 В должны быть предусмотрены соответствующие штепсельные розетки.

В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В могут применяться понижающие трансформаторы с электрическими раздельными обмотками первичного и вторичного напряжения, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторные батареи.

Запрещается для указанных целей применять автотрансформаторы, дроссельные катушки и реостаты для понижения напряжения.

2.9. Электромонтер не должен приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности технологической оснастки, приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний основных и дополнительных средств защиты или истечение срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

- недостаточной освещенности или при загроможденности рабочего места;

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ

3.1. Выполнять только ту работу, которую поручил руководитель работ, безопасными приемами, внимательно и осторожно.

Электромонтер во время своего дежурства на смене является лицом, ответственным за правильное, безопасное обслуживание и безаварийную работу всего электрооборудования связи на порученном ему участке.

Электромонтер обязан пользоваться выданными ему средствами индивидуальной защиты, бережно относиться к выданным средствам защиты и правильно их применять, своевременно ставить в известность руководителя работ о необходимости химчистки, стирки, сушки и ремонта применяемых в работе средств индивидуальной защиты.

Запрещается:

- выполнение распоряжений и заданий, противоречащих правилам;

- самовольное проведение работ, а также расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом или распоряжением;

- запрещается проводить работы на кроссе во время грозы

3.2. Содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня и не загромождать его посторонними предметами, мусором.

3.3. Запрещается при работе на лесах бросать вниз инструмент и другие предметы, оставлять незакрепленный инструмент.

3.4. Оборудование, бывшее в ремонте или на испытании, должно включаться под напряжение только после приемки его от ответственного руководителя работ.

3.5. ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.5.1. Электромонтер, обслуживающий оборудование связи  единолично должен иметь группу по электробезопасности не ниже III.

3.5.2. В установленные сроки производить обход и осмотр всего оборудования, обращая внимание на исправность и надежность работы оборудования, заземления всего оборудования, технологического оборудования и т.п. и на исправность защитных средств.

3.5.3. Электромонтер, не обслуживающий оборудование, может допускаться в них в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III - в электроустановках до 1ООО В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

Сопровождающий работник должен следить за безопасностью людей и предупреждать их о запрещении приближаться к токоведущим частям.

3.6. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.6.1. Допускается выполнение работ по распоряжению в электроустановках напряжением до 1ООО В.

3.6.2. В электроустановках напряжением до 1ООО В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в отношении поражения людей электрическим током, работник, имеющий группу III и право быть производителем работ, может работать единолично.

3.7. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОБЯЗАН ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

3.7.1. Небольшие по объему виды работ, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ. При этом должны быть соблюдены следующие требования:

- работа в порядке текущей эксплуатации (перечень работ) распространяется только на электроустановки напряжением до 1ООО В;

- работа выполняется силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

Подготовка рабочего места осуществляется теми же работниками, которые в дальнейшем выполняют необходимую работу.

3.7.2. К работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1ООО В, могут быть отнесены:

- работы на кроссе;

- отсоединение, присоединение телефонного кабеля;

- ремонт кабеля

другие работы, выполняемые на территории предприятия, в служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.д.

Приведенный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен решением руководителя предприятия. В перечне должно быть указано, какие работы могут выполняться единолично.

3.8. Нельзя оставлять оголенные, без изоляции, концы электропроводов.

3.9. Необходимо постоянно следить за исправностью сетей заземления, своевременно принимать меры к устранению обнаруженных неполадок сетей заземления.

3.10. Корпус электродрели, напряжение которой выше 42 В, должен быть надежно заземлен.

При работе с электродрелью следует выполнять меры безопасности, изложенные в инструкции N 86.

3.11. Пробивку "сквозняков" необходимо выполнять в защитных очках. При работе с ручным инструментом следует выполнять меры безопасности, изложенные в инструкции N 86.

3.12. Запрещается:

- прокладывать неизолированные провода непосредственно по дереву без изолирующих  или эбонитовых трубок, подвешивать провода на гвозди, трубы, перила лестничных маршей и т.п.;

- оставлять открытыми концы проводов  или обрезки проводов (кабелей).

Концы таких проводников даже при оставлении их на короткое время должны быть заизолированы

3.13. Устройство временного освещения производится только по письменному указанию ответственного лица за электрохозяйство (руководителя работ).

Категорически запрещается выполнение "времянок" без указания на то руководителя работ.

3.14. НАЗНАЧЕНИЕ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ, ПОРЯДОК ИХ СОДЕРЖАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ:

3.14.1. При работе в перчатках их края нельзя подвертывать. Для защиты от механических повреждений разрешается надевать поверх перчаток кожаные или брезентовые перчатки или рукавицы. Перчатки, находящиеся в эксплуатации, следует периодически дезинфицировать содовым или мыльным раствором.

При использовании перчаток следует обращать внимание на то, чтобы они не были влажными и не имели повреждений.

3.14.2. Диэлектрическая обувь должна быть нескольких размеров. Применяется как дополнительное защитное средство в электроустановках, кроме того, защищает от шагового напряжения. Обувь применяется: галоши - при напряжении до 1ООО В; боты - при всех напряжениях.

3.14.3. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях в специально отведенном месте с регистрацией в специальном журнале. Находящиеся в эксплуатации средства защиты из резины следует хранить в специальных шкафах, на стеллажах, полках, в ящиках и т.п. отдельно от инструмента. Они должны быть защищены от воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других разрушающих резину веществ, а также от прямого воздействия солнечных лучей и теплоизлучения нагревательных приборов (не ближе 1 м от них).

# ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

3.15. При возникновении на участке аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, отключить используемое в работе оборудование от электросети. Сообщить о случившемся руководителю работ, а в его отсутствие вышестоящему руководству. Принять меры к ликвидации аварии.

3.16. При пожаре или загорании немедленно сообщить в пожарную часть. Отключить оборудование от электросети в зоне пожара или загорания и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. О пожаре доложить руководителю работ, а в его отсутствие руководителю предприятия.

При возникновении загорания в электроустановке или опасности поражения окружающих электрическим током в результате обрыва кабеля (провода) или замыкания необходимо обесточить установку, принять участие в тушении пожара и сообщить об этом руководителю работ. Пламя следует тушить углекислотными огнетушителями, асбестовыми покрывалами и песком.

3.17. Электромонтер, оказавшийся очевидцем возникновения пожара, обрыва проводов, повреждения водопровода, паропровода, газопровода, несчастного случая или обнаруживший пострадавшего должен немедленно голосом обратить внимание окружающих.

3.18. Оказать медицинскую доврачебную помощь  при травмировании, внезапном заболевании согласно инструкции N 2.

При несчастных случаях с людьми снятие напряжения для освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока должно быть произведено немедленно без предварительного разрешения.

3.19. При несчастном случае, по возможности, сообщить руководителю работ и обратиться в медицинское учреждение.

Сохранить до расследования обстановку на рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.

4.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

4.1. Привести в порядок рабочее место: очистить инструмент, приспособления, средства защиты от загрязнений и сложить в отведенное для них место.

4.2. Отключить используемое в работе оборудование от электросети.

4.3. Убедиться в отсутствии очагов загорания.

4.4. Сообщить руководителю работ обо всех обнаруженных неполадках и принятых мерах по их устранению.

4.5. Снять  спецодежду и повесить в шкаф.

Запрещается выносить средства индивидуальной защиты за пределы предприятия.

4.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ, если возможно.