Технологическая карта

на техническую рекультивацию полосы строительства

Содержание:                                                                                                                          стр.

1. Область применения                                                                                                             2

2. Организация и технология выполнения работ                                                                    2

3. Требования к качеству и приёмке работ                                                                              4

4. Охрана труда и промышленная безопасность                                                                     5

5. Состав бригады                                                                                                                       6

6. Ведомость машин, механизмов и оснастки                                                                         6

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на техническую рекультивацию растительного слоя при капитальном ремонте магистрального газопровода.

1.2. Техническая рекультивация производится по всей протяженности участка трассы газопровода на ширине отвода земли 28 м, за исключением русел рек и ручьев, дорог и болот.

1.3. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

- снятие и перемещение плодородного слоя грунта на всю его толщину бульдозером во временный отвал, в границах полосы отвода;

- планировка и уплотнение минерального грунта после засыпки траншеи;

- перемещение плодородного грунта бульдозером из временного отвала на полосу рекультивации;

- планировка и уплотнение плодородного грунта.

1.4. Работы выполняют в одну дневную смену продолжительностью 8 часов в условиях равнинной слабопересеченной местности на участках с грунтами естественной влажности I и II групп.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий. Плодородный слой земли снимается  бульдозером на всю его толщину.

При рекультивации следует руководствоваться требованиями следующих нормативных документов:

-7-ФЗ  от 10.01.2002г. Об охране окружающей среды.

- СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ;

- ВСН 179-85  Инструкция по рекультивации земель при строительстве трубопроводов.

- ВСН 004-88. Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация;

- ВСН 014-89. Строительство магистральных трубопроводов. Охрана окружающей среды.

-ГОСТ 17.5.3.04-83*. Общие требования к рекультивации земель;

- ГОСТ 17.5.3.06-85. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- СП 104-34-96. Свод правил по сооружению магистральных газопроводов. Производство земляных работ;

- СН 452-73. Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов;

- ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической эксплуатации магистральных трубопроводов.

2.2. Перед началом работ приказом по ООО ”ФракДжет-Строй” назначить лицо, ответственное за безопасное и качественное производство работ.

2.3. Плодородный слой грунта должен быть снят со всей подлежащей разработке площади.

Работы производятся бульдозером. Снятый плодородный слой почвы складируют во временные отвалы на границе полосы рекультивации или на специально отведенные места.

2.4. Перед снятием плодородного слоя грунта необходимо временно вынести разбивку оси траншеи из зоны рекультивации и закрепить ее на местности. При наличии на полосе отдельных деревьев и пней произвести их валку и корчевку.

2.5. Схему размещения грунта и механизмов на полосе строительства при рекультивации плодородного слоя грунта см. на рис. 1.

2.6. При строительстве магистрального газопровода в зимнее время производится рыхление мерзлого грунта бульдозером - рыхлителем.

2.7. Снятие и перемещение разрыхленного грунта в отвал выполняется бульдозером поперечными проходами.

2.8. Плодородный слой грунта рекомендуется снимать на всю толщину за один проход бульдозера.

2.9. После снятия плодородного слоя грунта должна быть восстановлена разбивка оси траншеи.

2.10. По окончании укладки трубопровода в траншею и его засыпки минеральным грунтом переместить растительный слой грунта из отвала на полосу строительства.

2.11. Перед восстановлением плодородного слоя грунта на полосе строительства необходимо выполнить следующее:

-убрать строительный мусор с полосы рекультивации;

- спланировать и уплотнить минеральный грунт по ширине засыпаемой траншеи; распределить излишки минерального грунта по полосе рекультивации.

2.12. Планировку валика минерального грунта засыпанной траншеи проводят продольными проходами бульдозера. Призматическую поверхность валика формируют опущенным отвалом бульдозера при обратном холостом ходе.

2.13. Уплотнение минерального грунта производят по ширине засыпанной траншеи продольными проходами бульдозера. Уплотнение грунта гусеницами бульдозера или катками, а также количество проходов по одному месту определяется в соответствии со свойствами грунта.

2.14. Излишний минеральный грунт равномерно распределяется, по всей ширине полосы рекультивации.

2.15. Перемещение плодородного слоя грунта из временного отвала с распределением его по полосе рекультивации осуществляется поперечными проходами бульдозера.

2.16. Окончательное разравнивание и уплотнение плодородного грунта производится продольными проходами бульдозера при рабочем ходе в двух направлениях.

2.17. При засыпке (возвращении) плодородного слоя земли следует применять технологию производства работ по рекультивации, исключающую наезд машин на действующий трубопровод.

2.18. По окончании строительных работ на земельном участке, отведенном в краткосрочное пользование, производится уборка строительного мусора, производится планировка территории бульдозером с засыпкой ям, рытвин, борозд и других неровностей, с последующим залужением территории посевом трав для предотвращения развития эрозионных процессов, образования прочной дернины и закрепления маломощного гумусового горизонта.

2.19. При выполнении работ необходимо обеспечивать сохранность геодезических знаков Похвистневское УПХГ. Геодезический знак состоит из двух элементов: деревянный или бетонный столбик с маркировкой красного цвета, и в некотором отдалении от него металлической трубы Ду 50 забитой по уровню земли с маркированной крышкой. При нарушении какого-либо из элементов данных знаков ООО «ФракДжет-Строй» обязуется выполнить работы по их полному восстановлению.

2.20. Производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций необходимо выполнять только по письменному разрешению эксплуатирующей организации (для газопроводов охранная зола составляет 25 м от оси в каждую сторону).

2.21. Категорически запрещается переезд через действующие коммуникации без оборудованных переездов. На каждый оборудованный переезд составляется акт с участием персонала эксплуатирующей организации. Каждый оборудованный переезд должен быть нанесен на ситуационный план перед началом работ.

2.22. Запрещается организовывать стоянку автотракторной техники, временное жилье, склады и площадки для хранения материалов в зоне минимальных расстояний от действующих газопроводов (для МГ такая зона составляет 350 м в каждую сторону от оси газопровода).

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценка качества технической рекультивации плодородного слоя грунта осуществляется в соответствии с требованиями ВСН 012-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ».

3.2 Контроль и надзор за выполнением рекультивации возлагается на начальника производственного подразделения (потока).

3.3. В процессе работы геометрическим нивелированием контролируются отметки полосы рекультивации. Фактическую отметку полосы определяют во всех точках, указанных в проекте.

3.4. При снятии, складировании и хранении плодородного слоя необходимо принять меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с минеральным грунтом, загрязнение и др.), а также размыв и выдувание.

3.5. По окончании работ по рекультивации плодородного слоя грунта следует составить акт согласно ВСН 012-088, часть II (форма № 1.6), которую подписывает руководитель работ и ответственный представитель землепользователя.

3.6. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в месячный срок после завершения работ.

Рис. 1. Схема размещения грунта и механизмов на полосе строительства при рекультивации

плодородного слоя грунта

3.7. Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих контролю, средства и методы контроля приведены в табл. 1.

Таблица 1.

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие плодородного слоя грунта | Фактические отметки рекультивируемой полосы | Нивелир | Периодически в процессе работы | Мастер, геодезист | Фактические отметки должны быть не меньше проектных отметок и не превышать их более 100 мм |
| Восстановление плодородного слоя грунта | Мощность плодородного слоя грунта | Визуально мерный щуп | Постоянно, в процессе работы | Мастер | По проекту, но не менее 30 см (в уплотненном состоянии) |
|  | Планировка рекультивируемой полосы | Визуально | Периодически | Мастер | По проекту |

4. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

4.1.	При рекультивации плодородного слоя почвы необходимо руководствоваться правилами техники безопасности, изложенными в действующих нормативных документах:

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- Правила техники безопасности при строительстве стальных магистральных трубопроводов (ВНИИСТ, Миннефтегазстрой);

- Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности при строительстве объектов нефтяной и газовой промышленности;

- РД 102-01 1-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

- Обеспечение техники безопасности и охраны труда возлагается на руководителя подразделения, выполняющего рекультивацию плодородного слоя грунта. В обязанности ответственного лица по технике безопасности входит проведение инструктажа рабочих по безопасным методам выполнения работ, контроль за правильной и безопасной эксплуатацией машин.

- Перед началом работы необходимо обследовать трассу трубопровода для проверки соответствия проекту всех знаков и технического расположения подземных сооружений, чтобы принять соответствующие меры предосторожности.

- Машинистом бульдозера может быть лица не моложе 18 лет, успешно прошедшие обучение в соответствии с утвержденной программой.

- Машинисты должны иметь удостоверение на право управления, регулярно осматривать машину и своевременно устранять неисправности, регулярно выполнять профилактический ремонт.

- Во время работы в кабине машин и рабочей зоне запрещено находиться посторонним лицам.

- Машинисты не имеют права передавать управление машиной другому лицу без разрешения на это ответственного за эксплуатацию машин.

- Машины с работающим двигателем нельзя оставлять без наблюдения. Если необходимо поставить машину на местности с уклоном, то следует выключить двигатель машины, затормозить, отвал опустить на землю, под гусеницы машины подложить упоры.

Перед тем, как выйти из машины, машинист должен поставить все рычаги в нейтральное положение и выключить все приводы.

- При одновременной работе двух бульдозеров, идущих один за другим, между ними следует соблюдать интервал не менее 20,0 м.

- Запрещено проводить ремонт, чистку, наладку и смазку машин при работающем двигателе.

- Для очистки отвала бульдозера необходимо остановить машину, а отвал опустить на землю.

- Работа бульдозера на местности с продольным уклоном более 36° запрещена.

- В местах пересечения воздушных линий электропередач для исключения возможности их повреждения и в целях безопасности проведения работ устанавливается охранная зона, в пределах которой работать на машине разрешается при полностью снятом напряжении. В случае невозможности снятия напряжения работу можно производить только при наличии письменного разрешения эксплуатирующей линию организации, наряда-допуска и под постоянным руководством ответственного лица, назначенного из инженерно-технических работников.

5. СОСТАВ БРИГАДЫ

| Профессия | Разряд | Количество чел |
| --- | --- | --- |
| Машинист бульдозера | 6 | 1 |

6. ВЕДОМОСТЬ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ОСНАСТКИ

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Кол-во | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Бульдозер | ТБГ- 20.01.9 | 1 | Мощность двигателя 180 л.с, отвал неповоротный, габариты отвала: ширина - 3520 мм; высота - 3185 мм. |